Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт 0142300015512000010 от 10.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Большеглушицкий

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Большая  Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист №2(а), М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                     Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                         О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                       С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М. Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                                 С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                          А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А. Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                  А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                           М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                        Т.Л. Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                          Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С. Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                        И.К. Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А. Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                          Н.Э. Рыжкина

Ведущий инженер                                                                                  О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                      Е.А.Андреева

Ведущий инженер                                                                                  А.А.Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ	22

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	22

2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	22

2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	24

2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ	25

2.1.4. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	28

2.1.4.1. Климат	28

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	28

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	29

2.1.4.4. Опасные природные процессы	30

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	30

2.1.4.6. Полезные ископаемые	31

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	31

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	32

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	33

2.2.1. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	33

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	33

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий	36

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Большая Дергуновка	42

2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	45

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	47

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	48

2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА	49

2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА	49

2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	53

2.4.4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	53

2.4.4.1. Внешний транспорт	53

2.4.4.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	53

2.4.4.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	54

2.4.4.4. Сеть улиц и дорог населённых пунктов	54

2.4.5. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	55

2.4.5.1. Водоснабжение	55

2.4.5.2. Водоотведение	56

2.4.5.3. Теплоснабжение	56

2.4.5.4. Газоснабжение	56

2.4.5.5. Электроснабжение	57

2.4.5.6. Электросвязь	58

2.4.6. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	59

2.4.7. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	59

2.4.8. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	60

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	62

2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ	62

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	62

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	65

2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ	66

2.5.2.1.  Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	66

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	67

2.5.2.3. Кладбища	67

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов	67

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	68

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	68

2.5.3.  САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	69

2.5.4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ	69

2.5.5.  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ  ПОЛОСЫ	70

2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	70

2.5.7. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	72

2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	73

2.5.9. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ	74

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	76

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ	77

3.1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	77

3.1.1. МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ М.Р. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ, И РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	77

3.1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	78

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	80

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	82

3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ	82

3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	82

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	83

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	85

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	89

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры	90

3.3.2.4.1. Водоснабжение	91

3.3.2.4.2. Водоотведение	93

3.3.2.4.3. Теплоснабжение	98

3.3.2.4.4. Газоснабжение	99

3.3.2.4.5. Электроснабжение	102

3.3.2.4.6. Электросвязь	106

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры	110

3.3.2.5.1. Улично-дорожная сеть	110

3.3.2.5.2. Транспортные сооружения	111

3.3.2.5.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	112

3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны	113

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения	114

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	114

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	115

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	125

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	129

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	130

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	131

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	132

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА	133

5.	ВЫВОДЫ	136

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов муниципального района Большеглушицкий Самарской области 0142300015512000010 от 10.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района  Большеглушицкий.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта № 2 от 10.11.08 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9118 от 10 ноября 2008 года с администрацией муниципального района Большеглушицкий;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 28.12.2004 № 184-ГД «Об установлении границ муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012 г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012 г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Большая Дергуновка, о среднегодовом приросте населения с.п. Большая Дергуновка, и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Большая Дергуновка,  м.р. Большеглушицкий.

При разработке Генерального плана сельского поселения Большая Дергуновка м.р. Большеглушицкий выполнен анализ материалов по реализации мероприятий в области территориального планирования, связанных с размещением, проектированием и строительством объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

1. Анализ реализации мероприятий Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, на период с 2006 до 2010 года.

2. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным органов местного самоуправления)

3. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным из Министерств)

4. Анализ реализации мероприятий по развитию жилищного строительства (из Схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области).

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его Генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок – до 2033 года.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Большая Дергуновка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Большая Дергуновка

Территориальное планирование сельского поселения Большая Дергуновка осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Большая Дергуновка (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Задачами территориального планирования сельского поселения Большая Дергуновка являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения  Большая Дергуновка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Большая Дергуновка, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Большеглушицкого района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Большая Дергуновка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Большая Дергуновка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Большеглушицкого района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Большая Дергуновка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Большая Дергуновка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Большая Дергуновка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Большая Дергуновка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Большая Дергуновка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Большая Дергуновка, доступ мало-мобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Большая Дергуновка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Большая Дергуновка.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Долгие годы на территории, которую в настоящее время занимает Большеглушицкий район,  существовали только летние кочевья степняков. Они занимались скотоводством и всю жизнь передвигались за своими стадами. Их захоронения известны на всей территории Большеглушицкого района. По данным Министерства культуры Самарской области на территории с.п. Большая Дергуновка обнаружено 16 памятников археологии (Таблица 1).

Таблица 1

Памятники археологии на территории с.п. Большая Дергуновка

| N | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| 1 | Березовка I | кург. мог. | Березовка | 1 км св | не опред. | 5,00 |
| 2 | Большая Дергуновка I | кург. мог. | Большая Дергуновка | 4 км з | не опред. | 85,00 |
| 3 | Большая Дергуновка I | кург. один. | Большая Дергуновка | 9,6 км св | не опред. | 1,20 |
| 4 | Большая Дергуновка II | кург. один. | Большая Дергуновка | 2,5 км юз | не опред. | 1,20 |
| 5 | Большая Дергуновка II | кург. мог. | Большая Дергуновка | 3 км з | не опред. | 7,50 |
| 6 | Большая Дергуновка III | кург. один. | Большая Дергуновка | 1 км юз | не опред. | 1,50 |
| 7 | Большая Дергуновка III | кург. мог. | Большая Дергуновка | 5 км с | не опред. | 9,00 |
| 8 | Большая Дергуновка IV | кург. мог. | Большая Дергуновка | 2,5 км в | не опред. | 1,80 |
| 9 | Большая Дергуновка V | кург. мог. | Большая Дергуновка | 1,5 км ююв | не опред. | 3,20 |
| 10 | Большая Дергуновка VI | кург. мог. | Большая Дергуновка | 8,7 км св | не опред. | 3,00 |
| 11 | Большая Дергуновка VII | кург. мог. | Большая Дергуновка | 9 км всв | не опред. | 6,00 |
| 12 | Большая Дергуновка VIII | кург. мог. | Большая Дергуновка | 1,8 км юз | не опред. | 2,40 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 13 | Большая Дергуновка IV | кург. один. | Большая Дергуновка | 2 км вюв | не опред. | 0,00 |
| 14 | Большая Дергуновка V | кург. один. | Большая Дергуновка | 3 км з | не опред. | 0,00 |
| 15 | Большая Дергуновка VI | кург. один. | Большая Дергуновка | 4 км в | не опред. | 0,00 |
| 16 | Большая Дергуновка IX | кург. мог. | Большая Дергуновка | 5 км з | не опред. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |
| 17 | Березовка II | кург. мог. | Березовка | 2 км сз | не опред. | 0,00 |

После ликвидации Ногайской орды, Астраханского и Казанского ханства  границы Московского государства в Поволжье далеко отодвинулись к югу. Основными задачами управления территориями являлось их заселение и создание постоянных поселений, но  для  этого требовалось большое количество  населения.

В начале 50-х годов XVIII века на месте развалин золотоордынских мечетей возникло русское поселение – слобода Мечетная, положившая начало формированию г. Николаевск.

В 1762 году правительство Екатерины II издало Указ, по которому разрешалось бежавшим раскольникам-староверам селиться на окраинных необжитых местностях государства. В 1785 году другим царским указом было разрешено переселяться на свободные окраинные земли государственным крестьянам из других губерний России.

После опубликования этих указов в заволжские степи стали переселяться  крестьяне из украинских губерний, Курской, Рязанской, Калужской, Воронежской губерний. Украинские крестьяне зачастую переселялись по принуждению. Прибывшие в степное Заволжье русские и украинские семьи стали селиться на прибрежных территориях реки Большой Иргиз, начиная от ее устья, всё дальше удаляясь от Волги, проникая в степную полосу.

Впоследствии заволжские степи стали привлекательными для крупных землевладельцев - помещиков и монастырей. Частные лица и монастыри, получив земли, начали переводить своих крестьян в новые владения целыми деревнями.

В 1835 году слобода Мечетная, переименованная в город Николаевск, стала  центром обширного уезда Саратовской губернии, охватившего значительную часть бассейна реки Большой Иргиз. В Николаевский уезд и вошла территория, занимаемая ныне Большеглушицким районом.

В декабре 1850 года была учреждена Самарская губерния, город Николаевск вместе с уездом отошли к ней.

В 1826 году двое выходцев из Рязанской губернии Вязовского прихода села Сугробы Осипов и Ефремов шли пешком, чтобы подобрать место для переселения своих соотечественников. Они облюбовали степь с озерами вдоль оврага, где есть березовая лощина. Здесь и обосновались первые 140 человек, которые основали поселение Дергуновка. Со временем в селе был построен храм Михаила Архангела, который считался лучшим в округе. Колокол, установленный на нем, весил 186 тонн.

Слово «большая» в названии поселения Большая Дергуновка, видимо,   появилось позднее, и указывает на то, что существует (или существовал) однотипное поселение меньших размеров или возникший позднее, в наименование которого входит слово «малый».

В 1863 году формируется село Березовка, получившее название от обилия берез, окружавших поселение.

Храмы, построенные в конце ХIХ века в этих селах, Министерством культуры Самарской области внесены в список  объектов культурного наследия.  Однако по данным Историко–краеведческого музея Муниципального казенного учреждения Управления культуры муниципального района Большеглушицкий Самарской области, названные объекты к настоящему моменту утрачены. (См. том исходных данных.)

Таблица 2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Большая Дергуновка

| №№ п./п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь | 1830 г. | c. Березовка | 426 |
| 2 | Церковь | Конец ХIХ в. | c. Большая Дергуновка | 426 |

В 1918  году, после установления Советской власти,  на  основании  Закона, принятого  ВЦИК «О  национализации  земли»,  повсеместно  начался  пересмотр  землепользования. Во исполнение этого закона земли на территории будущего  Большеглушицкого района были национализированы, в  населенных  пунктах  создавались  сельские  Советы.

В 1927 году по коммунистическому призыву создается сельхозартель «Пробуждение», положившая начало одноименному поселку

Проводимая в стране административно-территориальная реформа 1928 года упразднила губернии, уезды, волости, вместо них  создавались области или края, подразделяющиеся на округа и районы. В ходе реализации реформы был ликвидирован Пугачевский (бывший Николаевский) уезд и образован Большеглушицкий район Средне-Волжской области, который был  самым крупным в Самарском округе.

В 2005 году на территории муниципального района Большеглушицкий образовано 9 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Большая Дергуновка, включающее село Березовка, поселок Пробуждение, село Большая Дергуновка, являющееся  административным центром сельского поселения.

### 2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области Муниципальный район Большеглушицкий входит в состав приагломерационной зоны. Сельское поселение Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий, расположено на северо-западе района, в 13,5 км от общесистемной транспортной магистрали (М32), соединяющей сельское поселение с центром агломерации и в 12 км от административного центра района с. Большая Глушица.

Сельское поселение Большая Дергуновка является стабильно убывающим поселением. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 744 чел.

Сельское поселение Большая Дергуновка располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении значительного объема межселенных связей, ориентированных на административный центр района.

Для сельского поселения Большая Дергуновка как элемента приагломерационной зоны рекомендовано стимулирование внешней миграции, заселение за счет предоставления льгот на строительство жилья. Строительство объектов сельскохозяйственного производства, культурно-бытового обслуживания, рынков сельхозпродукции, развитие сети объектов пищевой промышленности.

Важным фактором развития сельского поселения может стать рациональное использование имеющихся природных ресурсов. На его территории находится Дергуновское месторождение каменной соли, промышленная разработка которого  позволит расширить диапазон имеющихся рабочих мест. Наличие памятников природы и других рекреационных объектов являются благоприятным условием  развития рекреационной деятельности и познавательного туризма.

### 2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Муниципальный район Большеглушицкий расположен в юго-восточной части Самарской области.

Площадь района составляет 253340 га.

Сельское поселение Большая Дергуновка расположено на северо-западе муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Административным центром поселения является село Большая Дергуновка, территориально расположенное в центре поселения. Кроме него на территории располагаются село Берёзовка и посёлок Пробуждение, находящиеся на юге поселения.

Площадь сельского поселения составляет 15323,2 га.

Границы сельского поселения Большая Дергуновка приняты законом Самарской области от 25.02.2005 № 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

Сельское поселение Большая Дергуновка граничит:

- с сельским поселением Мокша муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Новопавловка муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий.

Внешнее сообщение сельского поселения Большая Дергуновка с районным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования с твердым покрытием.

Сообщение сельского поселения Большая Дергуновка с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге М-32 «Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном», пересекающей Большеглушицкий район с севера на юг.

### 2.1.4. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

#### 2.1.4.1. Климат

Климат рассматриваемой территории континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета к холодной зиме, наличием и частым повторением поздних весенних и ранних осенних заморозков, небольшим количеством атмосферных осадков, относительной сухостью воздуха и интенсивным поверхностным испарением; часты так же суховеи с очень низкой относительной влажностью. Положительной чертой климата являются достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающего возделывание требовательных к теплу культур.

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции «Большая Глушица» среднегодовая температура воздуха в границах  проектирования составляет +4,7 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -12,7 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 39ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 46 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 151 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 218 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра южные, юго-западные и юго-восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +31,4 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +21,6 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +41ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и юго-западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,4 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в начале ноября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 136 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в его первой декаде.

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 277 мм, за зимний (с ноября по март) – 143 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория м.р. Большеглушицкий приурочена к геоморфологической провинции Сыртовая равнина Низменного Заволжья и представляет собой обширную денудационную плиоценовую равнину, в пределах которой выделены аккумулятивные аллювиальные горизонты.

Характерной особенностью рельефа проектируемой территории является асимметричность строения, связанная с экспозицией склонов: обращенные к северу и западу склоны ровные, пологие и длинные, южные – короткие, более покатые и неровные, подвержены интенсивной эрозии. Рельеф осложнен оврагами и балками.

Основу геологического строения проектируемой территории составляют осадочные породы плиоцена и нижней перми.

Аллювиальные отложения поймы р. Большой Иргиз представлены песками с гравием и галькой, суглинками, глинами, алевритами общей мощностью до 20м.

Аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас р.Большой Иргиз слагают  пески с гравием и галькой, суглинки и глины общей мощностью до 7 м.

Покровные (нерасчлененные элювиальные и делювиальные) отложения представлены суглинками, суглинками с дресвой и щебнем, суглинками лессовидными, погребенными почвами, песками общей мощностью от 0,5 до 25 м.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Для территории сельского поселения характерно распространение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского и нижнетриасового возраста.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, редко натриевые, жесткость колеблется от 2 до 22 мг/экв, обычно 2-10 мг/экв. Воды спорадического распространения апшеронских отложений имеют широкое развитие на водораздельных пространствах и пологих склонах долин рек. Их водообильность слабая, химический состав – хлоридно-сульфатный со смешанным катионным составом и значительным преобладанием катионов натрия. Жесткость общая в пределах 50-100 мг/экв.

Воды в отложениях акчагыльского возраста отмечаются по долине реки Большой Иргиз и на водораздельных склонах. Их минерализация составляет 0,2-17 г/л. По гидрохимическому составу воды преимущественно хлоридно-сульфатно-натриевые, хлоридно-кальциевые, сульфатно-натриевые, гидрокарбонатно-натриевые и кальциевые. Их общая жесткость изменяется от 3,6 до 131 мг/экв. Водоносный горизонт среднеюрских (батский ярус) отложений широкого распространения не имеет. Минерализация воды изменяется от 0,2 г/л до 1,3 г/л. Водоносный горизонт нижнетриасовых отложений имеет довольно широкое распространение. Минерализация вод здесь имеется от 0,3 г/л до 0,5 г/л. Воды умеренно жесткие, дебиты не превышают 0,2 л/сек. При понижении 1,17 м, их можно использовать для целей водоснабжения. Воды водоносного комплекса верхнепермских (татарский ярус) отложений заключены в пачках, прослоях и линзах алевролитов, песчаников татарского возраста. Минерализация составляет 2,2-6,0 г/л. Воды сульфатно-хлоридные натриевые. Подземные воды водоносного комплекса верхнеказанских отложений приурочены к слабо трещиноватым доломитам и известнякам Водообильность горизонта незначительна. По химическому составу воды сульфатно-кальциево-магниевые, с минерализацией 4,8-7,5 г/л.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа проектируемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Основным водотоком в границах проектирования является река Большой Иргиз, протекающая на юге поселения с востока на запад. Через с. Большая Дергуновка протекает р. Вязовка, впадающая в Большой Иргиз в юго-западной части поселения. Также в юго-западной части протекает крупный водоток на овраге Вязовый. Кроме того, в юго-западной части сельского поселении, в пойме р. Большой Иргиз, распалагется крупное озеро – оз. Маячное.

Также по территории сельского поселения протекает Куйбышевский обводнительно-оросительный канал круглогодового пользования. Он предназначен для орошения сельскохозяйственных земель Самарской и Оренбургской областей, водоснабжения прилегающих населённых пунктов и водообеспечения рыбоводных хозяйств, а также для наполнения прудов и водохранилищ, созданных на базе сухих оврагов и балок. Строительство канала было начато в 1974, окончено в 1979 году. Общая протяжённость его составляет 475 км, из которых 280,5 км приходятся на Самарскую область. Пропускная способность – 36 м3/с, высота подъёма воды 212 м (7 ступеней).

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Большая Дергуновка представлены Дергуновским месторождением горючих сланцев и Дергуновским месторождением каменной соли. Кроме того, в юго-восточной части поселения на берегу р. Большой Иргиз располагается Большеглушицкое месторождение кирпичных суглинков. Месторождение находится в государственном резерве. Балансовые запасы сырья составляют по состоянию на 01.01.2011 г. по категории В – 34, С1 – 78, А+В+С1 – 112 тыс. м3.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории сельского поселения преобладают черноземы южные, черноземы южные карбонатные и  черноземы обыкновенные карбонатные.

По условиям природно-ландшафтного районирования, проектируемая территория относится к сухостепной зоне Низменного Заволжья. В силу значительной распаханности земель в границах проектирования, естественные сообщества типчаково-ковыльных богато-разнотравных и мелкозлаково-богаторазнотравных степей, характерных для сухостепной зоны, сохранились только на крутых склонах, бровках оврагов и других, малодоступных для вспашки участках.

В речных поймах наиболее возвышенные, хорошо дренированные участки обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Травянистый покров их обилен (костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, чина луговая, ежевика, таволга вязолистная, подмаренник, осоки).

Участки, близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее дренированные, покрыты вязовыми лесами с аналогичным травянистым покровом. Береговая полоса занята осокорями, низкие места у воды на глинистых почвах – ивняком и ольшаником, в травянистом покрове преобладают растения сырых заболоченных мест: осоки, ситники, частуха, ситняги и др.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Большая Дергуновка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Большой Иргиз, Взяовка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того, на территории сельского поселения располагается памятник природы регионального значения «Колок Дубовенький», представляющий собой два лесных массива в верщинах отрогов Попова оврага, состоящие из дуба возрастом от 30 до 90.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

### 2.2.1. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1. Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3 Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно снижается. Рис. 4 Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Большеглушицкий по возрастным группам.

Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области

и муниципального района Большеглушицкий по возрастным группам

Отрадным является тот факт, что в течение последних 20 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий

На территории муниципального района Большеглушицкий расположены 8 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Большая Глушица (численность населения на 01.01.12 г. – 9891 человек).

Сельские поселения муниципального района Большеглушицкий:

- Александровка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1506 человек;

- Большая Глушица (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  9891  человек;

- Большая Дергуновка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 744 человека;

- Малая Глушица (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1358 человек;

- Мокша  (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1015 человек;

- Новопавловка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1693 человека;

- Фрунзенское  (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 2191 человек;

- Южное  (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей  1683 человека.

В целом в муниципальном районе Большеглушицкий по данным на 1.01.12 проживает 20081 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Большеглушицкий. На протяжении последних 20 лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2. Динамика численности населения муниципального района Большеглушицкий.

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался ниже, при близких показателях уровня рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Большеглушицкий.

Младенческая смертность в поселениях Большеглушицкого района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района находится на уровне среднего показателя по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Большеглушицкий по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Большеглушицкий по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение населения Большеглушицкого района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Большеглушицкий доля стариков превышает долю молодого населения: 23,1% против 15,9%, Таким образом, разрыв составляет 7,2%, что немного ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (8,3%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,5% больше среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Большеглушицкий примерно на 1,3 года больше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  8245 человек, 11,7% из них выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Большеглушицкий на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2000 году миграционный прирост заметно снизился, в 2004 году естественная убыль усугубилась миграционным оттоком населения. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Большеглушицкий.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2011 года в муниципальный район Большеглушицкий прибыло на 275 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10 Общие итоги миграции населения муниципального района Большеглушицкий.

Население муниципального района Большеглушицкий отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,7%. Около 1,3% населения района – мордва; 4,2% - башкиры; 1, 1% - татары; 4,2% – чуваши; 1,0% - украинцы; 4,3% - казахи; 1,4% - марийцы.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Большая Дергуновка

Общая тенденция депопуляции, характерная для региона, наблюдается и в сельских поселениях муниципального района Большеглушицкий, в том числе в с.п. Большая Дергуновка. По данным, предоставленным администрацией с.п. Большая Дергуновка, с 2003 по 2011 гг. показатели  уровня смертности в 2 раза превышали показатели уровня рождаемости.

По сравнению с муниципальным районом Большеглушицкий в целом, демографическая ситуация в сельском поселении Большая Дергуновка более тревожная. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 1,5 промилле меньше среднего районного показателя, при этом средний уровень смертности - на 2,8 промилле выше. Рис. 11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Большая Дергуновка и муниципального района Большеглушицкий.

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Большая Дергуновка

В последние годы в сельском поселении Большая Дергуновка заметна тенденция к некоторому улучшению демографической ситуации – наблюдается рост рождаемости и снижение уровня смертности. Миграционные процессы в с.п. Большая Дергуновка нестабильны – механический прирост не покрывает естественной убыли населения. Рис. 11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Большая Дергуновка.

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Большая Дергуновка

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Большая Дергуновка, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Так, по данным, предоставленным администрацией сельского поселения Большая Дергуновка, в настоящий момент в поселении наблюдается увеличение доли стариков и уменьшение доли детей. (Таблица 3)

Таблица 3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Большая Дергуновка на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей числен. населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 99 | 13,4 |
|  | до 6 лет | 41 | 5,6 |
|  | от 7 до 15 | 45 | 6,0 |
|  | от 16 до 17 лет | 13 | 1,8 |
| II. | Из общей численности населения: | 744 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 86 | 11,6 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 421 | 56,5 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 183 | 24,5 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 238 | 32,0 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 237 | 31,9 |
|  | женщины старше 54 лет | 149 | 20,1 |
|  | мужчины старше 59 лет | 88 | 11,8 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 11,6% от всего населения, это на 4,3% меньше среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Большая Дергуновка составляет 31,9%, тогда как в среднем по м.р. Большеглушицкий эта доля на 8,8% меньше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Большая Дергуновка составляет 56%, что на 5% меньше, чем по району в целом. Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.

Рис. 12.

По данным Самарастат, с 2005 года число жителей в с.п. Большая Дергуновка сокращается. В таблице … представлены данные по численности населения сельского поселения Большая Дергуновка, предоставленные администрацией сельского поселения.

Таблица 4

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Большая Дергуновка

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Большая Дергуновка | 830 | 826 | 825 | 804 | 794 | 744 |

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Большая Дергуновка численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 86 человек. Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Большая Дергуновка.

Рис. 13.

* Численность населения на 2012 г. приведена по данным Самарастат

### 2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ);

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Территория поселения Большая Дергуновка представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта, связи;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда.

Всего площадь территории сельского поселения Большая Дергуновка составляет 19205,86 га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 18078,99 га.

Земли населённых пунктов расположены в границах с. Большая Деогуновка, с. Березовка, п. Пробуждение.  Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями, находящимися под застройкой и дорогами.

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Большая Дергуновка представлен в таблице 5.

Таблица 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Большая Дергуновка

| № п./п. | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 576,94 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 18078,99 |
| 3 | Земли лесного фонда | 291,62 |
| 4 | Земли водного фонда | 117,38 |
| 5 | Земли промышленности, транспорта и т.д. | 106,266 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения: | 19205,86 |

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

Разработка  генерального плана сельского поселения  Большая Дергуновка предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения, внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного, социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

Село Большая Дергуновка имеет вытянутую форму с севера на юг, вдоль реки Вязовка, которая протекает по территории населённого пункта. Центральная улица Советская пролегла практически по середине населённого пункта. Вдоль неё сформирована жилая зона села.

Главный въезд осуществляется с восточной стороны с автодороги с асфальтовым покрытием в центральную часть села, далее по ул. Центральной.

Параллельно ул. Советской проходит вторая длинная улица – Комсомольская, но жилая застройка здесь скудная. Улицы разделены природным препятствием – рекой Вязовка.

Село Берёзовка расположено на правом берегу реки Большой Иргиз, поэтому имеет гибкую планировочную структуру. Улицы также повторяют изгибы реки.

Въезд в село осуществляется с западной стороны с автодороги с асфальтовым покрытием, соединяющей с административным центром сельского поселения. Другой въезд расположен в юго-восточной части, по мосту через реку Большой Иргиз.

Посёлок Пробуждение занимает небольшую территорию и имеет только одну улицу Зелёную. Располагается западнее села Берёзовка на правом берегу реки Большой Иргиз. Главный въезд осуществляется с восточной стороны.

.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель населенных пунктов  сельского поселения могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- иные территориальные зоны

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и преимущественного характера использования:

- жилая зона (зона жилой застройки) - зоны размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона (зона общественно-деловой застройки) - зона размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования (производственная и коммунально-складская зона) - зона размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- рекреационная зона – зона мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Земельные участки в составе  жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки.

### 2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилая зона села Большая Дергуновка сосредоточена вдоль ул. Советской, протянувшейся вдоль населённого пункта с севера на юг. И частично вдоль ул. Комсомольской.

Застройка жилой зоны села Большая Дергуновка представлена одноэтажными одноквартирными и двухквартирными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Дома деревянные и кирпичные.

В селе Берёзовка и посёлке Пробуждение низкая плотность жилой застройки. Жилая зона представлена индивидуальными одноквартирными  жилыми домами с приусадебными участками.

Общий жилой фонд сельского поселения Большая Дергуновка составляет 16260 м2, в количестве 324 домов. Средняя обеспеченность общей площадью по населённым пунктам в расчёте на 1 человека составляет 21,9 м2. Данные представлены в таблицах.

Таблица 6

Данные о существующем жилищном фонде

| № п./п. | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, в т.ч. | 16260 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный, в т.ч. |  |
|  | муниципального района | - |
|  | сельского поселения | - |
|  | частный | 16260 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя | 21,9 кв.м. |
| 3 | Средний размер семьи | 3 чел. |

Таблица  7

Характеристика жилищного фонда по этажности

| № п./п. | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 324 | 16260 | 100,0 |
|  | Средний размер приусадебного участка |  |  |  |
| 2 | Блокированная 2-х квартирная |  |  |  |
| 3 | Итого | 324 | 16260 | 100 |

Население, проживающее до 2012 года в ветхом жилом фонде, переселено, . ветхий жилой фонд ликвидирован.

### 2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений, культовых зданий стоянок автомобилей, центров деловой финансовой, общественной активности.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественно-деловая зона села Большая Дергуновка сосредоточена в центре населённого пункта, на ул. Советской, справа от въезда в село. Здесь располагаются все имеющиеся в селе объекты соцкультбыта: фельдшерско-акушерский пункт, клуб, магазины, администрация, отделение почты, молельный дом. Детский сад и школа располагаются на соседних улицах Специалистов и Школьной, соответственно.

В селе Берёзовка построены и находятся в обслуживании населения клуб и магазин, расположенные в центре села, на ул. Набережной.  Несколько лет назад в селе функционировала школа, в настоящее время школьники села Березовка учатся в Большеглушицкой школе, куда добираются на школьном автобусе. Здание школы находится в полуразрушенном состоянии.

В посёлке Пробуждение объекты СКБ отсутствуют, население по мере необходимости посещает соседнее село Берёзовка.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Полный перечень объектов социально-культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в таблице 8.

В настоящее время все объекты культурно-бытового обслуживания (кроме магазина и учреждения социальной защиты) сосредоточены в здании школы с целью экономии в отопительный период. Школьные мастерские переоборудованы под клубные помещения. Здания СДК и администрации сохранились, но не функционируют.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице 9.

Таблица 8

Объекты культурно-бытового обслуживания

| № п./п. | Наименование | Адрес, улица | № дома | Мощность | Этаж- ность | Со-сто-яние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | ГОБДДОУ (детский сад) | с. Б.Дергуновка, ул. Специалистов | 10 | 90 мест |  | Неуд. |
|  | Учебные заведения |
| 4.1 | ГОУ БСОШ (школа) | с. Б.Дергуновка, ул. Школьная | 16 | 150 учащихся |  | Неуд. |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные сооружения |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | с. Б.Дергуновка ул. Советская | 95б | 1 объект | 1 | Хор. |
|  | Учреждения социального обеспечения |
| 6 | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7.1 | Спортивный зал в школе | с. Б.Дергуновка, ул. Школьная | 16 | 162 м2 |  | Неуд. |
| 7.2 | Спортплощадка | с. Б.Дергуновка, ул. Школьная |  | 0,2 га |  |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | СДК | с. Б.Дергуновка ул. Советская | 97 | 300 мест | 1 | Неуд. |
| 8.2 | Библиотека | с. Б.Дергуновка ул. Советская | 97 | 10500 книг | 1 | Неуд. |
| 8.3 | Клуб | с. Березовка, ул. Набережная | 20 | 30 мест |  | Неуд. |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|  | Предприятия торговли |
| 9.1 | Магазин Райпо | с. Б.Дергуновка ул. Советская | 120 | 126 м2 | 1 | Хор. |
| 9.2 | Магазин «Катюша» | с. Б.Дергуновка ул. Советская | 95а | 20 м2 | 1 | Хор. |
| 9.3 | Магазин Райпо | с. Березовка ул. Набережная | 19 | 88 м2 | 1 | Неуд. |
| 9.4 | Торговый киоск | с. Б.Дергуновка ул. Советская |  | 4 м2 | 1 | Хор. |
| 9.5 | Торговый киоск | с. Б.Дергуновка ул. Советская |  | 4 м2 | 1 | Хор. |
|  | Предприятия общественного питания |
| 10 | Столовая ТТС-Агро | с. Б.Дергуновка ул. Советская |  | 60 мест | 1 | Неуд. |
|  | Предприятия бытового обслуживания |
| 11 | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия коммунального обслуживания |
| 12 | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Организации и учреждения управления |
| 13.1 | Здание администрации с.п. Большая Дергуновка | с. Б.Дергуновка, ул. Советская, | 99 | 5 рабочих мест | 2 | Удов. |
| 13.2 | Контора ТТС - Агро | с. Б.Дергуновка, ул. Советская, | 95 | 10 рабочих мест | 1 | Хор. |
|  | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
|  | Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Отделение связи | с. Б.Дергуновка, ул. Советская | 99 | 4 рабочих мест | 2 | Удов. |
| 14.2 | Таксофон | с. Б.Дергуновка, ул. Набережная |  | 1 объект |  | Удов. |
| 14.3 | Таксофон | п. Пробуждение |  | 1 объект |  | Удов. |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Пождепо | с. Б.Дергуновка, ул.Специалистов, | 11 | 1 машина | 1 | Неуд. |
|  | Культовые сооружения |
| 16.1 | Молельный дом | с. Б.Дергуновка, ул. Советская | 107 |  | 1 | Удов. |

Таблица 9

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Большая Дергуновка объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет проведен на численность населения 744 чел.

| № п./п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность на 1тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существую-щая мощность объектов | Процент обеспе-ченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста | 29 | 90 | 310 |
| 1.2 | Общеобразова-тельные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет 75% от 16 до 17 | 45+10=55 | 150 | 273 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | 1 объект | 1 объект | 100 |
| 2.2 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | 1 объект | 1 объект | 100 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 на 1 тыс. жителей | 0,6 | 0,2 | 33 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола на1 тыс. чел. | 200 | 149 | 162 | 109 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - | 0 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетитель-ское место | 0,2 мест | 149 | 330 | 222 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. мест | 7,5 6 | 5,6 4 | 10,5 3 | 188 75 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. площади | 192 | 143 | 234 | 164 |
| 5.2. | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 30 | 60 сезонно | 0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5.4 | Прачечные | кг. белья в смену | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 2,5 | 0,85 | 0 | 0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделение связи | 1 операц. место | на 1-2 тыс. чел. | 1 | 4 | 400 |
| 6.2 | Таксофон |  |  |  | 2 |  |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 2 | 0 | 0 |

### 2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки  в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными, предназначенными для этих целей, производственными объектами.

В селе Большая Дергуновка производственные объекты сосредоточены на  востоке, за границами населенного пункта. В с. Березовка имеется 1 объект, расположенный в восточной части населенного пункта, в п. Пробуждение производственная зона отсутствует.

В целом, в сельском поселении Большая Дергуновка производственные объекты представлены в основном предприятиями  сельскохозяйственного назначения, в этой связи их состав отражен в разделе 2.4.7. «Зоны сельскохозяйственного использования».

### 2.4.4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

#### 2.4.4.1. Внешний транспорт

Внешний транспорт с.п. Большая Дергуновка представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения

- «Самара – Большая Черниговка» - Большая Дергуновка» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Большая Глушица - Пестравка» - Березовка - Большая Дергуновка» (4 категории,2 полосы движения).

#### 2.4.4.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов сельского поселения Большая Дергуновка обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными  маршрутами,  связывающими населенные пункты поселения между собой. Связь с населёнными пунктами осуществляется общественным транспортом по маршруту: «Самара – Большая Глушица» - Большая Дергуновка» (2 рейса в неделю).

#### 2.4.4.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Хранение личного транспорта осуществляется преимущественно на приусадебных участках, а также в индивидуальных гаражах, расположенных внутри кварталов жилых домов. На территории производственной зоны, за восточными границами села, расположена площадка и гаражи для хранения сельхозтехники.

#### 2.4.4.4. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов с.п. Большая Дергуновка представлена в таблице 10.

Таблица 10

Характеристика автомобильных дорог общего пользования с.п. Большая Дергуновка

| № п./п. | Наименование автодороги (улицы) | Общая протяженность | В том числе с покрытием |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асф./бет. | Грунтовое |
|  | с. Большая Дергуновка |  |  |  |
| 1 | ул. Советская (главная) | 4,20 | 3,28 | 0,92 |
| 2 | ул. Комсомольская (основная) | 1,90 |  | 1,90 |
| 3 | ул. Гагарина (основная) | 0,15 |  | 0,15 |
| 4 | ул. Центральная (поселковая) | 0,80 | 0,80 | - |
| 5 | ул. Школьная (основная) | 0,41 | 0,25 | 0,16 |
| 6 | ул. Специалистов (основная) | 0,40 |  | 0,40 |
| 7 | ул. Батумская (основная) | 0,46 | 0,32 | 0,14 |
| 8 | ул. Молодежная (основная) | 0,43 | 0,23 | 0,20 |
| 9 | ул. Заречная (основная) | 0,80 |  | 0,80 |
| 10 | ул. Зеленая (главная) | 1,50 |  | 1,50 |
| 11 | ул. Набережная (главная) | 2,80 | 2,4 | 0,40 |
| 12 | ул. Озерная (основная) | 1,80 |  | 1,80 |
|  | Всего: | 15,65 | 7,28 | 8,37 |

Общая протяженность улиц составляет 15,65 км, в том числе по покрытию: асфальт – 7,28 км, щебень – 0,0 км, грунт – 8,37 км.

В границах села Большая Дергуновка имеются земляные плотины с проездами:

- три плотины с водопропускными устройствами через овраги по ул. Советской;

- одна плотна через овраг по ул. Комсомольской;

- две земляные плотины с проездом через р. Вязовку.

Кроме того, в центре села для обеспечения связи между левым и правым берегами реки Вязовки построен мост, соединяющий улицы Советскую и Комсомольскую.

Земляные плотины и мост находятся в плохом состоянии, что создает угрозу их дальнейшего использования и затрудняет функционирование населенного пункта.

На территории сельского поселения имеются еще два моста на дороге общего пользования, у границ с. Березовка. Оба находятся в хорошем состоянии и не нуждаются в реконструкции.

### 2.4.5. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро  -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения Большая Дергуновка включает в себя:

1. Водоснабжение

2. Водоотведение

3. Теплоснабжение

4. Газоснабжение

5. Электроснабжение

6. Связь.

#### 2.4.5.1. Водоснабжение

Село Большая Дергуновка – а/ц.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 2 артезианских скважин на западе за рекой Вязовка, оборудованных погружными насосами ЭЦВ4-2,5-80, производительностью 2,5м3/час, напор 80м.  Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 1 подземный резервуар емкостью 600 м3 и тупиковые сети водопровода ф110мм, общей протяженностью 13,7км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб ПВХ. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 12 пожарных гидрантов (2 рабочих, остальным требуется замена).

Село Березовка, посёлок Пробуждение

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Питьевая вода привозная.

#### 2.4.5.2. Водоотведение

Село Большая Дергуновка – а/ц, село Березовка, посёлок Пробуждение

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

#### 2.4.5.3. Теплоснабжение

Село Большая Дергуновка – а/ц.

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы и детского сада, СДК, администрации.

Источником тепла школы и детского сада является мини котельная, котлы типа Микро 95 - 3шт (установленная мощность 285 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла СДК является встроенная котельная, котел типа Микро 95 - 1шт (установленная мощность 95 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источником тепла администрации является встроенная котельная, котел типа ДОН-16 - 1шт (установленная мощность 16 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

Село Березовка

Источником тепла здания администрации является встроенная котельная, котел типа ДОН-16 - 1шт (установленная мощность 16 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

Посёлок Пробуждение

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на электричестве или твердом топливе.

#### 2.4.5.4. Газоснабжение

Село Большая Дергуновка – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №99. По  подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 160 мм газ поступает в ГРП№4 на ул. Центральной 9 (собст. Волгатех-99) с регулятором  РДГ-50Н, ШГРП№26 мастерская (муниц.собст) с регуляторами РД-32, 2 шт, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения:

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 50-160 мм – 13,294 км. Трубы – п/эт, сталь.

- н.д- 10,684 км. Ǿ 32-150 мм. Трубы – сталь.

Село Березовка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №99. По  подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 160 мм газ поступает в ШГРП№25 (муниц.собст) с регулятором РДНК-400, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д. (0,3-0,6 МПа) Ǿ160 мм – 0,29 км. Трубы – сталь.

- н.д.- 2,228 км. Ǿ 50-100 мм. Трубы – сталь.

Посёлок Пробуждение

Централизованным газоснабжением  данный поселок не обеспечен.

#### 2.4.5.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Большая Дергуновка (село Березовка, село Большая Дергуновка, поселок Пробуждение) является головная подстанция ПС «Дергуновка»  напряжением 35/10кВ, расположенная в селе Большая Дергуновка. Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв, подстанций 10/0,4кв являются ОАО «МРСК ВОЛГИ»  «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК». Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 11

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Большая Дергуновка

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС 35/10кВ «Дергуновка» с.Большая Дергуновка |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… |  |

Таблица12

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в с.п. Большая Дергуновка, питающихся по ЛЭП 10 кВ

| № пп | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ОАО»МРСК ВОЛГИ» |  |
| 1 | КТП 103/250 | с.Большая Дергуновка |
| 2 | КТП 101/160 | с.Большая Дергуновка |
| 3 | КТП 104/100 | с.Большая Дергуновка |
| 4 | КТП 901/400 | с.Большая Дергуновка |
| 5 | КТП 902/250 | с.Большая Дергуновка |
| 6 | КТП 402/100 | с.Большая Дергуновка |
| 7 | КТП 906/100 | с.Большая Дергуновка |
| 8 | КТП 912/160 | с.Большая Дергуновка |
| 9 | КТП 907/100 | с.Большая Дергуновка |
| 10 | КТП 909/160 | с.Большая Дергуновка |
| 11 | КТП 911/160 | с.Большая Дергуновка |
| 12 | КТП 310/160 | п.Пробуждение |
| 13 | КТП 308/100 | с.Березовка |
| 14 | КТП 311/63 | с.Березовка |

#### 2.4.5.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Большая Дергуновка обеспечивает АТС с. Большая Дергуновка.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Большая Дергуновка к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

В с. Березовка, п. Пробуждение установлены таксофоны.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон»,  «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица 13

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Большая Дергуновка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| АТС-50/200 местоположение емкость Вид собственность | с. Большая Дергуновка ул.Специалистов 10 100/37 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков УКС таксофон УУС Протяжённость линий связи | 1шт. |

### 2.4.6. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

Система озеленения населенных пунктов сельского поселения включает зеленые насаждения общего и ограниченного пользования.

К насаждениям общего пользования относятся парки и скверы.

Недостающая площадь зеленых насаждений частично компенсируется лесными массивами, сосредоточенными в прибрежных полосах многочисленных водоемов. Леса, расположенные в границах поселения, также относятся к рекреационным зонам и должны использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом Большеглушицкого лесничества, для осуществления рекреационной деятельности.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков и территорий учреждений культурно-бытового назначения.

Территория в границах сельского поселения Большая Дергуновка в целом имеет живописный ландшафт, благоприятные климатические условия.

Прибрежные зоны водоемов не благоустроены, отсутствуют оборудованные пляжи.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а так же зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

Зона сельскохозяйственного использования включает также объекты сельскохозяйственного назначения.

Ведущей отраслью экономики сельского поселения Большая Дергуновка  традиционно являлось сельское хозяйство.

В настоящее время значительная часть земель, предназначенных для ведения сельского хозяйства, обрабатывается. На востоке от с. Большая Дергуновка, за  границами населенного пункта, сохранились производственные  площадки действующих предприятий  (таблица 14).

Таблица 14

Объекты производственного, сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения

| №№ п./п. | Наименование | Профиль деятельности | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Зерносклады | Хранение с/х.продукции | с. Б.Дергуновка, ул. Центральная |
| 2.2 | Зерносклад | Хранение с/х.продукции | с. Б.Дергуновка, |
| 2.3 | Животноводческие помещения МТФ | Производство с/х. продукции | с. Б.Дергуновка |
| 2.4 | МТМ | Хранение с/х. техники | с. Б.Дергуновка, ул. Центральная |
| 2.5 | Зерноток | Хранение и обработка зерна | с. Б.Дергуновка |
| 2.6 | Склад ГСМ | Хранение ГСМ | с. Б.Дергуновка |
| 2.7 | Зерносклад | Хранение с/х.продукции | с. Б.Дергуновка, на севере от н.п. |
| 2.8 | МТФ ЛПХ | Производство с/х. продукции | с. Березовка, в восточной части |

### 2.4.8. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

Кладбища

На территории сельского поселения Большая Дергуновка расположены три кладбища:

- Восточная окраина с. Большая Дергуновка (площадь 2,11 га);

- В 440 м на северо-восток от с. Березовка (площадь 0,4 га);

- В 650 м на северо-восток от с. Березовка (площадь 0,24 га).

Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

В с. Большая Дергуновка  необходимо расширение территории кладбища, в с. Березовка помимо увеличения территории, кладбище нуждается в ограждении.

Скотомогильники

В границах сельского поселения Большая Дергуновка, располагается 2 скотомогильника:

1. В 820 м на северо-восток от с. Большая Дергуновка. Скотомогильник в настоящее время закрыт и представляет собой земляную яму. Объект не соответствует требованиям ВСП.

2. В 200 м на юго-восток от с. Большая Дергуновка. Скотомогильник представляет собой бетонную емкость и не соответствует требованиям ВСП. В настоящее время захоронения не производятся.

Свалки

Твердые бытовые отходы с. Большая Дергуновка размещаются на пяти несанкционированных свалках:

- Северо-восточная окраина с. Большая Дергуновка, площадь 3,1 га

- В 100 м на восток от с. Большая Дергуновка, площадь – 0,25 га

- В 250 м на юго-восток от с. Большая Дергуновка, плошадь – 5,7 га

- В 80 м на северо-восток от п. Пробуждение, площадь – 1,41 га

- В 230 м на юго-восток  от п. Пробуждение, площадь – 0,25 га.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Большая Дергуновка оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Р.Ф. Ст. 1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Большая Дергуновка  располагается 2 памятника архитектуры и 17 памятников археологии (таблицы 15,16).

Таблица 15

Памятники археологии на территории с.п. Большая Дергуновка

| N | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| 1 | Березовка I | кург. мог. | Березовка | 1 км св | не опред. | 5,00 |
| 2 | Большая Дергуновка I | кург. мог. | Большая Дергуновка | 4 км з | не опред. | 85,00 |
| 3 | Большая Дергуновка I | кург. один. | Большая Дергуновка | 9,6 км св | не опред. | 1,20 |
| 4 | Большая Дергуновка II | кург. один. | Большая Дергуновка | 2,5 км юз | не опред. | 1,20 |
| 5 | Большая Дергуновка II | кург. мог. | Большая Дергуновка | 3 км з | не опред. | 7,50 |
| 6 | Большая Дергуновка III | кург. один. | Большая Дергуновка | 1 км юз | не опред. | 1,50 |
| 7 | Большая Дергуновка III | кург. мог. | Большая Дергуновка | 5 км с | не опред. | 9,00 |
| 8 | Большая Дергуновка IV | кург. мог. | Большая Дергуновка | 2,5 км в | не опред. | 1,80 |
| 9 | Большая Дергуновка V | кург. мог. | Большая Дергуновка | 1,5 км ююв | не опред. | 3,20 |
| 10 | Большая Дергуновка VI | кург. мог. | Большая Дергуновка | 8,7 км св | не опред. | 3,00 |
| 11 | Большая Дергуновка VII | кург. мог. | Большая Дергуновка | 9 км всв | не опред. | 6,00 |
| 12 | Большая Дергуновка VIII | кург. мог. | Большая Дергуновка | 1,8 км юз | не опред. | 2,40 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 13 | Большая Дергуновка IV | кург. один. | Большая Дергуновка | 2 км вюв | не опред. | 0,00 |
| 14 | Большая Дергуновка V | кург. один. | Большая Дергуновка | 3 км з | не опред. | 0,00 |
| 15 | Большая Дергуновка VI | кург. один. | Большая Дергуновка | 4 км в | не опред. | 0,00 |
| 16 | Большая Дергуновка IX | кург. мог. | Большая Дергуновка | 5 км з | не опред. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |
| 17 | Березовка II | кург. мог. | Березовка | 2 км сз | не опред. | 0,00 |

Таблица 16

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Большая Дергуновка

| №№ п./п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь | 1830 г. | c. Березовка | 426 |
| 2 | Церковь | Конец ХIХ в. | c. Большая Дергуновка | 426 |

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Большая Дергуновка не разработаны.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Большеглушицкий располагается 5 особо охраняемых природных территори:

    - Истоки р. Каралык;

    - Колок Дубовенький;

    - Попов сад;

    - Фрунзенско-Каралыкская лесная полоса.

    - Вязовская ковыльная степь (частично)

    - Богдановская сыртовая ковыльная степь (частично)

В границах сельского поселения Большая Дергуновка располагается особо охраняемая природная территория «Колок Дубовенький».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1.  Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Большая Дергуновка представлен в таблице 17.

Таблица 17

Объекты производственного, сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения

| №№ п./п. | Наименование | Профиль деятельности | Местоположение | Зона | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Зерносклады | Хранение с/х.продукции | с. Б.Дергуновка | Сх2-5 | 50 м |
| 2.2 | Зерносклад | Хранение с/х.продукции | с. Б.Дергуновка, | Сх2-5 | 50 м |
| 2.3 | Животноводческие помещения МТФ | Производство с/х. продукции | с. Б.Дергуновка | Сх2-4 | 100 м |
| 2.4 | МТМ | Хранение с/х. техники | с. Б.Дергуновка | Сх2-3 | 300 м |
| 2.5 | Зерноток | Хранение и обработка зерна | с. Б.Дергуновка | Сх2-4 | 100 м |
| 2.6 | Склад ГСМ | Хранение ГСМ | с. Б.Дергуновка | П1-4 | 100 м |
| 2.7 | Зерносклад | Хранение с/х.продукции | с. Б.Дергуновка | Сх2-5 | 50 м |
| 2.8 | МТФ ЛПХ | Производство с/х. продукции | с. Березовка | Сх2-4 | 100 м |

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Большая Дергуновка наличия канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Большая Дергуновка расположены кладбища:

- Восточная окраина с. Большая Дергуновка (площадь 2,11 га)

- В 440 м на северо-восток от с. Березовка (площадь 0,4 га)

- В 650 м на северо-восток от с. Березовка (площадь 0,24 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

.              2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Большая Дергуновка, располагается 2 скотомогильника:

- В 820 м на северо-восток от с. Большая Дергуновка. Скотомогильник в настоящее время закрыт и представляет собой земляную яму. Объект не соответствует требованиям ВСП;

- В 200 м на юго-восток от с. Большая Дергуновка. Скотомогильник представляет собой бетонную емкость и не соответствует требованиям ВСП. В настоящее время захоронения не производятся.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы с. Большая Дергуновка размещаются на пяти несанкционированных свалках:

- Северо-восточная окраина с. Большая Дергуновка. Площадь около 3,1 га;

- В 100 м на восток от с. Большая Дергуновка. Площадь – 0,25 га;

- В 250 м на юго-восток от с. Большая Дергуновка. Плошадь – 5,7 га;

- В 80 м на северо-восток от п. Пробуждение. Площадь – 1,41 га;

- В 230 м на юго-восток  от п. Пробуждение. Площадь – 0,25 га.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Большая Дергуновка оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Большая Дергуновка пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Большая Дергуновка расположена электроподстанция ПС «Дергуновка». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п. Большая Дергуновка представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Самара – Большая Черниговка» - Большая Дергуновка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Большая Глушица - Пестравка» - Березовка - Большая Дергуновка» (4 категории,2 полосы движения);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3.  САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

На территории сельского поселения Большая Дергуновка магистральных трубопроводов не выявлено.

.

### 2.5.4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5.  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ  ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Большой Иргиз (протяженность 675 км) составляет 200 м, а реки  Вязовка (протяженность 18 км) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Большая Дергуновка составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Большая Дергуновка используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территории с.п. Большая Дергуновка расположены месторождения горючих сланцев, каменной соли и кирпичных глин.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Сельское поселение Большая Дергуновка обслуживается подразделением пожарной охраны №132, расположенным  в с. Большая Глушица. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. и составляет менее 20 минут.

В с. Большая Дергуновка находится пост пожарной охраны и пожарное депо на 1 машину, расположенное по адресу: ул. Специалистов, 11. В селе создана пожарная дружина. Пожарные пирсы в населенных пунктах сельского поселения не оборудованы.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

## 3.1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### 3.1.1. МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ М.Р. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ, И РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

При осуществлении территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в числе прочих учтены мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 и областных и ведомственных целевых программ.

1. В сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области:

-модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения Самарской области, конкретный перечень финансируемых мероприятий и объемы их финансирования ежегодно утверждаются приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

2. В сфере историко-культурного наследия:

-разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

3. В сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов:

-разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

-разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

-обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения;

-мероприятия по совершенствованию системы обращения с отходами производства.

### 3.1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В сфере развития транспортной инфраструктуры:

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения м.р. Большеглушицкий.

2. В сфере обеспечения поселений м.р. Большеглушицкий Самарской области услугами связи:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения и экономики района в информации;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий.

3. В сфере развития системы газоснабжения:

- техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий;

- развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей;

- строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

4. В сфере здравоохранения:

- фельдшерско-акушерского пункта в селе Большая Дергуновка (мероприятие выполнено);

- строительство объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

5. В сфере образования:

- реконструкция дошкольных общеобразовательных учреждений в селах: Большая Дергуновка,

- реконструкция общеобразовательных учреждений в селах: Большая Дергуновка,

6. В сфере физкультуры и спорта:

- строительство объектов физкультуры и спорта на новых площадках, планируемых под комплексное освоение;

- реконструкция плоскостных спортивных сооружений в административных центрах поселений.

7. В сфере культуры:

- реконструкция клубов и ДК в селах: Большая Дергуновка,

- строительство объектов культуры на площадках, планируемых под комплексное освоение.

8. В сфере создания условий для развития сельскохозяйственного производства:

- реконструкция и развитие предприятий агропромышленного комплекса на территории существующих недействующих ферм, в том числе в селе Большая Дергуновка.

9. В сфере охраны окружающей среды:

- реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций межпоселенческого значения;

- реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений межпоселенческого значения, в том числе локальных, различных категорий сточных вод с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе Большая Дергуновка;

- строительство ям Беккари в районе села Малая Глушица (для села Большая Дергуновка);

- ликвидация, не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п., с  рекультивацией занимаемых ими территорий;

- рекультивация территорий недействующих скотомогильников в районе села Большая Дергуновка.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Большеглушицкий, в том числе и в сельском поселении Большая Дергуновка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Большая Дергуновка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Большая Дергуновка по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Большая Дергуновка на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Большая Дергуновка к 2020 году сократится до 709 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 653 человек. Средняя убыль населения составляет 4 чел. в год. Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Большая Дергуновка по погодовому балансу.

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Большая Дергуновка с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Большая Дергуновка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Большая Дергуновка можно разместить 313 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Большеглушицкий – 2,8 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом стабилизации демографической ситуации в с.п. Большая Дергуновка, снижением уровня смертности, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Большая Дергуновка, при полном их освоении будет проживать 639 человек.

В целом численность населения с.п. Большая Дергуновка к 2020 году возрастет до 987 человек, к 2033 г. – до 1383 человек. Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Большая Дергуновка с учетом освоения резервных территорий.

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 78 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 83 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет;

- 25 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице … приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Большая Дергуновка с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 18

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Большая Дергуновка с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях на р. срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положение | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | Общая численность населения | 744 | 1383 | 639 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 99 | 186 | 87 |
|  | до 6 лет | 41 | 78 | 37 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 45 | 83 | 38 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 13 | 25 | 12 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 421 | 782 | 361 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 237 | 441 | 204 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

### 3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- развитие села Большая Дергуновка на расчётный срок возможно в существующих границах за счет уплотнения существующей застройки и освоения периферийных территорий, прилегающих к границе населенного пункта; под новое комплексное освоение предусмотрено 7 площадок;

- развитие поселка Пробуждение в результате проведенного предпроектного анализа признано не целесообразным, ввиду чего генеральным планом не предусматривается;

- развитие села Березовка предусматривается за счет уплотнения, завершающего формирование улицы Озерной.

Площадки под перспективное освоение определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения. Так в с. Большая Деогуновка под перспективное развитие выбраны территории, находящиеся в западной части села. С восточной стороны к границам населенного пункта прилегают производственные территории с действующими предприятиями, что ограничивает развитие села в этом направлении. Северные территории, находящиеся в границах населенного пункта, изрезаны оврагами и не предназначены для жилищного освоения.

Архитектурно-планировочное решение с. Большая Дергуновка в полном объеме учитывает сложившуюся структурную организацию и подчинено ей, что направлено на сохранение привычного функционирования населенного пункта.

### 3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей территории естественных природных ландшафтов, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы), объектов сельскохозяйственного назначения; дач, участков для садоводства и огородничества;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и  на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены «Решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области» №372 от 17 апреля 2009 года: минимальный размер 1000 кв.м, максимальный – 5000 кв.м.

Генеральным планом  предусматривается:

Село Большая Дергуновка

Уплотнение существующей застройки (фрагментарно):

- по ул. Советской – строительство 12 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1800 кв. м, расчётная численность населения составит 36 человек;

- по ул. Молодежной – строительство 1 индивидуального жилого дома, ориентировочной общей площадью 150 кв. м, расчётная численность населения составит 3 человека;

- по ул. Комсомольской – строительство 4 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 600 кв. м, расчётная численность населения составит 12 человек.

Новое строительство

- Площадка №1– строительство 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 2100 кв. м, расчётная численность населения составит 42 человека.

- Площадка №2 – строительство 4 ЛПХ с индивидуальными жилыми домами, ориентировочной общей площадью 600 кв. м, расчётная численность населения составит 12 человек.

- Площадка №3 – строительство 16 ЛПХ с индивидуальными жилыми домами, ориентировочной общей площадью 2400 кв. м, расчётная численность населения составит 48 человек.

- Площадка №4 – строительство 3 ЛПХ с индивидуальными жилыми домами, ориентировочной общей площадью 450 кв. м, расчётная численность населения составит 9 человек.

- Площадка №5 – строительство 40 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 6000 кв. м, расчётная численность населения составит 120 человек.

- Площадка №6 – строительство 57 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 8550 кв. м, расчётная численность населения составит 171 человек.

- Площадка №7 – строительство 48 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 7200 кв. м, расчётная численность населения составит 144 человека.

Всего по селу Большая Дергуновка – строительство 199  индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 29850 кв. м, расчётная численность населения составит 597 человек.

Село Березовка

Уплотнение существующей застройки (фрагментарно)

- по ул. Озерной – строительство 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 2100 кв. м, расчётная численность населения составит 42 человека.

Всего по селу Березовка – строительство 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 2100 кв. м, расчётная численность населения составит 42 человека.

Всего по с.п. Большая Дергуновка. – строительство 213 индивидуальный жилой дом, ориентировочной общей площадью 31950 кв. м, расчётная численность населения составит 639 человек.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 31950  кв. м. Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда (16260 кв.м.) и перспективного строительства составит 48210 кв. м. Общая численность населения составит 1383 человека (существующая численность населения 744 человек).

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 34,9 кв. м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того, перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице 19.

Таблица 19

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Большая Дергуновка

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения 1383 чел.

| № п./п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Необходимая мощность объектов | Существующая мощность объектов | Мощность планируемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (25-17чел.) | 55 | 90 | 0 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (59 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (11-8 чел.) | 83+19=102 | 150 | 0 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 10 | 0 | 10 мест в школе |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | 0 |
| 2.2 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | 0 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,9 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола на 2 тыс. жителей | 200 | 277 | 162 | 120 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | не указано в задании | 0 | 0 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 0,2 | 277 | 330 | 0 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения читальное место | 6 5 | 8,3 6,9 | 10,5 3 | 0 0 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 266 | 230 | 28 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 55 | 60 сезонно | 50 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 42 | 0 | 42 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 2,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделения связи | 1 операционное место (окно) | на 1-2 тыс. чел. | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 9 | 0 | 10 |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Расчет объектов культурно-бытового назначения произведен по действующим нормам, в соответствии Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства Самарской области от 25.12.2008 г. №496-п.

Согласно  СТП муниципального района Большеглушицкий в с.п. Большая Дергуновка планируется:

- реконструкция дошкольных общеобразовательных учреждений в селе: Большая Дергуновка,

- реконструкция общеобразовательных учреждений в селе Большая Дергуновка,

- реконструкция плоскостных спортивных сооружений в административном центре поселения,

- реконструкция клубов и ДК в селе Большая Дергуновка,

- реконструкция и развитие предприятий агропромышленного комплекса в селе Большая Дергуновка,

- реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений межпоселенческого значения в селе Большая Дергуновка;

- строительство ям Беккари в районе села Большая Дергуновка,

- рекультивация территории недействующего скотомогильника в районе села Большая Дергуновка.

Согласно расчету по Генеральному плану планируется:

Реконструкция:

- Здания Детского сада в с. Большая Дергуновка 3.1;

- Здания общеобразовательной школы в с. Большая Дергуновка с увеличением площади спортивного зала на 120 кв. м  4.1;

- СДК 8.1 и библиотеки 8.2 в с. Большая Дергуновка;

- Клуба 8.3 в с. Березовка;

- Магазина в с. Большая Дергуновка, по ул. Советской 9.3;

- Здания администрации 13.1 и отделения связи 14.1.

Строительство:

- Футбольного поля в с. Большая Дергуновка, севернее здания школы площадью 0,5 га - 7.1;

- Спортивной площадки в с. Большая Дергуновка, около школы, площадью 0,04 га - 7.2;

- Спортивной площадки с. Большая Дергуновка, на новой пл. №3,  площадью 0,12 га - 7.3;

- Спортивной площадки с. Большая Дергуновка, на новой пл. №7,  площадью 0,12 га - 7.4;

- Спортивной площадки с. Березовка, ул. Озерная, площадью 0,12 га - 7.5;

- Магазина в с. Большая Дергуновка, на новой пл. №3., торговой  площадью 10 м2  - 9.1;

- Магазина в с. Большая Дергуновка, на новой пл. №7, торговой  площадью 10 м2 -  9.2;

- Магазина в с. Большая Дергуновка, на ул. Советской (в северной части), торговой  площадью 8 м2 -  9.3;

- Кафе на 50 мест в с. Большая Дергуновка, ул. Советская  - 10.1;

- Предприятия бытового обслуживания (парикмахерская, ателье, ремонтные мастерские)  на 10 рабочих мест в Большая Дергуновка, ул. Советская -  11.1;

- Комплексного предприятия бытового обслуживания (прачечная - на 42 кг белья в смену, химчистка на 3,5 кг вещей в смену, баня на 10 помывочных мест) в с. Большая Дергуновка - 12.1;

- Гостиницы на 10 мест в с. Большая Дергуновка, ул. Советской - 15.1.

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны в сельском поселении Большая Дергуновка планируется развивать на существующих площадках в границах и за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также территории санитарно-защитных зон, размеры которых обусловлены классом опасности производства.

На территории сельского поселения Большая Дергуновка находится Дергуновское месторождение каменной соли. Эксплутационные запасы на 2010 год по категориям А+В+С1:

- 1 пласт = 242249,0 т.т, в том числе в охранной зоне и под застройками - 16871,0 т.т.

- 2 пласт = 43451,0 т.т, в том числе в охранной зоне и под застройками - 3602,0 т.т.

Разработка этого месторождения может оказаться важной вехой в развитии поселения, если умело использовать зарубежный опыт, и в частности опыт, которым обладает маленький польский город Величко.

На протяжении  многих лет здесь велись разработки соляных месторождений, а сегодня в этом городке сложился подземный город. Выработанные шахты стали: музеем, где созданы скульптуры из соли; огромными залами-ресторанами, где школьники и студенты проводят выпускные вечера, и даже храмами, в которые выстраивается очередь, чтобы осуществить свадебный обряд. Так производственный объект превратился в место паломничества иностранных туристов.

Подземные соляные шахты польского города Величко

Подземные соляные шахты польского города Величко

Кроме того, как оказалось, воздух в выработанных шахтах крайне полезен для астматиков, поэтому в соляном подземном городе организована лечебница для страдающих астмой.

Формирование новых мест приложения труда позволит привлечь внешних мигрантов и улучшить демографическую ситуацию в сельском поселении. Территория, отведенная для освоения под жилищное строительство, может принять 600 и более человек, что предусмотрено настоящим Генеральным планом.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Большая Дергуновка предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1. Водоснабжение

2. Водоотведение

3. Теплоснабжение

4. Газоснабжение

5. Электроснабжение

6. Связь.

##### 3.3.2.4.1. Водоснабжение

Село Большая Дергуновка – а/ц.

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора, насосной станции, станции водоподготовки (водоочистная станция) производительностью 300 м3/сут. с использованием новых технологий водоподготовки. Выбор очистки производится после проведения технологических анализов воды источника. Качество воды после очистки должна быть соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода» и ВБ 50 м3. Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно 3 скважины на  юго-западе за границей села .

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Предусмотрено строительство пирсов.

Село Березовка

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора, станцию водоподготовки (водоочистная станция) производительностью 80 м3/сут.

- Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на  юго-востоке села. ВБ на севере села.

Согласно проекту Генерального плана:

- - проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства;

- - установка  приборов учета расхода воды.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек. в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса.

Таблица 20

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяжен-ность сетей h км | Водо-отве-дение М3/сут | Протя-жен-ность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | По-жаротуш. м3/ сут | По-лив м3/-сут. |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/ час |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч. |  |  |  |  |
|  | Село Большая Дергуновка – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Ул. Советская 12 инд.ж. д. | 36 | 8,64 | 2,11 | 54 | 2,52 |  | 8,64 |  |
| 1.2 | Ул. Молодежная 1 инд.ж. д. | 3 | 0,72 | 0,18 | 54 | 0,21 |  | 0,72 |  |
| 1.3 | Ул. Комсомольская 4 инд.ж. д. | 12 | 2,88 | 0,70 | 54 | 0,84 |  | 2,88 |  |
| 1.4 | Гостиница на 10 мест по ул.Советской |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |  |
| 1.5 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 3,151 |  | К-3,476 НК-4,858 |
|  | Новое строительство |
| 1.6 | Площадка № 1 15 инд. ж. д. | 42 | 10.08 | 2.46 | 54 | 2.91 | 0.340 | 10.08 | 0,369 |
| 1.7 | Площадка № 2 4 инд. ж. д. | 12 | 2,88 | 0,70 | 54 | 0,84 | 0,646 | 2,88 | 0,637 |
| 1.8 | Площадка № 3 16 инд. ж. д. | 48 | 11.52 | 2.81 | 54 | 3.36 | 0.974 | 11.52 | 0,878 |
| 1.9 | Площадка № 4 3 инд. ж. д. | 9 | 2.16 | 0.53 | 54 | 0.63 | 0.399 | 2.16 | 0,363 |
| 1.10 | Площадка № 5 40 инд. ж. д. | 120 | 28.8 | 6.24 | 54 | 8.40 | 0.951 | 28.8 | 0,817 |
| 1.11 | Площадка № 6 57 инд. ж. д. | 171 | 41.04 | 8.89 | 54 | 11.97 | 1.317 | 41.04 | 1,430 |
| 1.12 | Площадка № 7 48 инд. ж. д. | 144 | 34.56 | 7.49 | 54 | 10.08 | 1.666 | 34.56 | 2,109 |
|  | Итого |  | 241,37 | 9,444 | 145,58 | К-10,079 НК-4,858 |
|  | Село Березовка Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | ул. Озерная 14 инд.ж. д. | 42 | 10.08 | 2.46 | 54 | 2.94 |  | 10,08 |  |
| 2.2 | Внутри площадочн. сети |  |  |  |  |  | 2,948 |  |  |
|  | Итого |  | 67.02 | 2,948 | 10,08 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 308,39 | 12,392 | 155,66 | К-10,079 НК-4,858 |
|  | Т.Э.П. |  | 0.308 тыс. м3/сут | 12,392 | 0,156 тыс. м3/сут | К-10,079 НК-4,858 |

Планируются объекты производственного назначения. В п. Пробуждение строительство не предусматривается.

##### 3.3.2.4.2. Водоотведение

Село Большая Дергуновка-а/ц.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 200 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант, предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Село Березовка

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС с. Большая Дергуновка.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

# Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения населения в границах поселения, представлены в таблице 21.

Таблица 21

Объекты капитального строительства

| №по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Большая Дергуновка | уточнить в рабочем проектирование З СКВ. Ориент. на юго-западе за границей села на тер. с.п. Большая Дергуновка | производительность 300 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.2 | Насосная станция с. Большая Дергуновка | расположена юге за границей села | производительность 300 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.3 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) с. Большая Дергуновка | расположена юге за границей села | производительность 300 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.4 | Водонапорная башня с. Большая Дергуновка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на ул. N 12 | 100 м3 | В жилой зоне | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.5 | Водонапорная башня с. Березовка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на севере села | 50 м3 | В жилой зоне | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.6 | Водозабор с. Березовка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. юго-востоке села | производительность 80 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.7 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) с. Березовка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юго-востоке села | производительность 80 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительсво | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 1 | L= 0,340 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 2 | L= 0,646 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 3 | L= 0,974 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 4 | L= 0.399 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 5 | L= 0,951 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 6 | L= 1.317 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 7 | L= 1.666 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | От планируемого водозабора до южной границы села | L= 3,151 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Березовка | По ул. Озерная , Набережная | L= 2,948 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.8 | КОС с. Большая Дергуновка | На юго-востоке за границей села на тер. с.п. Большая Дергуновка | Производительность 200 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | по ул. Садовая, Советская, Комсомольская, Батумская ул. N 9 | К-L=3,476 км КН-L=4,858 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 1 | К-L=0,369 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 2 | К-L=0,637 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 3 | К-L=0,878км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 4 | К-L=0,363м |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 5 | К-L=0,817 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 6 | К-L=1,430 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 7 | К-L=2,109 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большая Дергуновка | На севере ул. Советская | Производительность 20 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большая Дергуновка | В центре ул. Советская | Производительность 50 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большая Дергуновка | На ул. Комсомольская | Производительность 190 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |

##### 3.3.2.4.3. Теплоснабжение

Село Большая Дергуновка – а/ц, село Березовка, поселок Пробуждение

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

В поселке Пробуждение строительство не предусматривается.

Таблица  22

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Село Большая Дергуновка |
| 1.1 | Реконструкция школы со строительством спортзала | На 120 м2 | 75 000 |
| 1.2 | Магазин общей торговой площадью, на площадке №3 | 14 м2 | 2 600 |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью, на площадке №7 | 14 м2 | 2 600 |
| 1.4 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.5 | Предприятие бытового обслуживания на 10 раб. мест |  | 45 600 |
| 1.6 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 42 кг белья 3,5 кг 10 места, | 76 000 |
| 1.7 | Гостиница | 10 мест | 60 000 |
|  | Итого |  | 587 800 |
|  | Итого по с.п. |  | 587 800 |
|  | ТЭП |  | 119,32 Гкал/год |

##### 3.3.2.4.4. Газоснабжение

Село Большая Дергуновка – а/ц, село Березовка, поселок Пробуждение

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

В поселке Пробуждение строительство не предусматривается.

Расход газа на новое строительство посчитан отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица 23

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Большая Дергуновка |
| 1.1 | Реконструкция школы со строительством спортзала |  |  |  | 11,76 |  |
| 1.2 | Магазин общей торговой площадью, на площадке №3 |  |  |  | 0,41 |  |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью, на площадке №7 |  |  |  | 0,41 |  |
| 1.4 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.5 | Предприятие бытового обслуживания на 10 раб. мест |  |  |  | 7,15 |  |
| 1.6 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 11,92 |  |
| 1.7 | Гостиница |  |  |  | 9,41 |  |
| 1.8 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Советская | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,68 |
| 1.9 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Молодежной | 1 | 0,88 | 2,3 |  |  |
| 1.10 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Комсомольской | 4 | 2,15 | 9,28 |  | Н.Д-0,44 |
| 1.5 | Площадка №1 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,95 |
| 1.6 | Площадка №2 | 4 | 2,15 | 9,28 |  | Н.Д-0,4 |
| 1.7 | Площадка №3 | 16 | 6,0 | 37,13 |  | Н.Д-1,2 |
| 1.8 | Площадка №4 | 3 | 1,8 | 6,96 |  | Н.Д-1,92 |
| 1.9 | Площадка №5 | 40 | 11,5 | 92,82 |  |  |
| 1.10 | Площадка №6 | 57 | 14,82 | 132,24 |  | Н.Д-3,9 |
| 1.11 | Площадка №7 | 48 | 13,02 | 111,38 |  |  |
|  | Итого |  | 625,07 | 8,95 |  | Н.Д-8,95 |
|  | Село Березовка |
| 2.1 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Озерной | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,73 |
|  | Итого |  | 37,74 | Н.Д-0,73 |
|  | Итого по с.п. |  | 662,81 | Н.Д-9,68 |
|  | ТЭП |  | 1,19306 млн.м3/год | Н.Д-9,68 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло- и газоснабжения населения представлены в таблице 24.

Таблица 24

# Объекты капитального строительства

| № п./п. | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети газопровода низкого давления | Село Большая Дергуновка Уплотнение существ. Застройки по ул№9 | L= 0,4 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 2 | Сети газопровода низкого давления | Село Большая Дергуновка Уплотнение существ. Застройки по ул.Советская | L= 0,68 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 3 | Сети газопровода низкого давления | Село Большая Дергуновка Уплотнение существ. Застройки по ул.Комсомольской | L= 0,44 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 4 | Сети газопровода низкого давления | Село Большая Дергуновка на площадке №1 | L= 0,95 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 5 | Сети газопровода низкого давления | Село Большая Дергуновка на площадке №2 | L=0,4 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 6 | Сети газопровода низкого давления | Село Большая Дергуновка на площадке №3 | L=1,2 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 7 | Сети газопровода низкого давления | Село Большая Дергуновка на площадке №4 и №5 | L=1,92 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 8 | Сети газопровода низкого давления | Село Большая Дергуновка на площадке №6 и №7 | L=3,9 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 9 | Сети газопровода низкого давления | Село Березовка Уплотнение существ. Застройки по ул.Озерной | L= 0,73 км |  | Строительство | Сельского поселения |

##### 3.3.2.4.5. Электроснабжение

Сельское поселение Большая Дергуновка

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Большая Дергуновка, которое включает в себя село Березовка, село Большая Дергуновка, поселок Пробуждение, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица 25

Таблица расчета мощности

| № п./п | Наименование нагрузок | Присоеди-ненная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Большая Дергуновка |  |  |  |  |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,87 26,1 | 1 | 45,5 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 27,1 От существующей ТП-103на ул.Советской |  |
|  | Уплотнение по ул.Советской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
|  | Уплотнение по ул.Молодежной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=1 4,5 4,5 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
|  | Уплотнение по ул.Комсомольской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 3,9 15,7 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | ЛПХ-4шт | 39,3 | 1 | 39,3 |  |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 40,3 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 42 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 63кВА-1шт на пл.2 |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,67 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 700м |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | ЛПХ-16шт | 66,7 | 1 | 66,7 |  |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Спорт.площ. | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Магазин 14м2 | 3,5 | 0,8 | 2,8 |  |
| 5 | Сквер | 3 | 1 | 3 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 78,5 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 84,4 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт на пл.3 в жил. зоне |  |
| 10 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,53 |  |  |
| 11 | Длина ВЛ-6кВ |  | 1000м |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | ЛПХ-3шт | 34,5 | 0,9 | 31 |  |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=40 1,2 48 | 1 | 48 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 84 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 87,6 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт на пл.5 в жил. зоне |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,55 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м |  |  |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=57 1,07 61,1 | 1 | 61,1 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 66,1 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 69 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.6 в жил. зоне |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,69 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м |  |  |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,14 54,7 | 1 | 54,7 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Спорт.площ | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Магазин 14м2 | 3,5 | 0,8 | 2,8 |  |
| 5 | Сквер | 2 | 1 | 2 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 67,5 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 73 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.7 в жил. зоне |  |
| 10 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,73 |  |  |
| 11 | Длина ВЛ-10кВ |  | 350м |  |  |
| 1 | Футбольное поле | 5 | 1 | 5 |  |
| 2 | Кафе на 50м | 52 | 0,6 | 31,2 |  |
| 3 | КБО с прачечной на 42кг белья в смену, химчистка на 3,5кг в смену и баня на 10м | 60 | 1 | 60 |  |
| 4 | Предприятие быт.обслуж.на 10р.м.. | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 5 | Гостиница на 10м | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 6 | Сквер | 2 | 1 | 2 |  |
| 7 | Аллея | 5 | 1 | 5 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 130,2 Питание от сущ. ТП901/400 по ул.Батумской около школы с заменой тр-ра на 630кВА |  |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 12 |  | От существующей ТП-911 |  |
|  | Село Березовка Уплотнение по ул.Озерной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,87 26,1 | 1 | Питание от существующих сетей | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Спорт. площадка | 3 |  | Питание от существующих сетей |  |

Объекты капитального строительства представлены в таблице 27.

##### 3.3.2.4.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Большая Дергуновка, которое включает в себя: с. Большая Дергуновка, с. Березовка, п. Пробуждение, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Большая Дергуновка - 210 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Специалистов 10, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 17 домов | 17 |
| 2 | Кафе на 50 мест | 1 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания на 10 мест | 3 |
| 4 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней на 10 мест | 4 |
| 5 | Гостиница на 10 мест | 1 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 14 домов | 14 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 4 дома | 4 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 16 домов | 16 |
| 2 | Магазин 14м. кв. | 1 |
| Площадка №4 |
|  | Усадебная застройка 3 дома | 3 |
| Площадка №5 |
|  | Усадебная застройка 40 домов | 40 |
| Площадка №6 |
|  | Усадебная застройка 57 домов | 57 |
| Площадка №7 |
|  | Усадебная застройка 48 домов | 48 |
|  | Магазин 14м. кв. | 1 |
| Итого: | 210 |

Телефонизация с. Березовка  планируется за счет сотовой связи.

В  п. Пробужднение жилищное строительство не планируется.

Объекты капитального строительства представлены в таблице 28.

Таблица 27

Объекты капитального строительства

| № п./п. | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство или реконструкция) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | С.Большая Дергуновка Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | С.Большая Дергуновка Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 700М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция | С.Большая Дергуновка Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160 кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | С.Большая Дергуновка Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 1000М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция | С.Большая Дергуновка Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | С.Большая Дергуновка Площадка N5 | Длина ВЛ-10кВ- 150М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Подстанция | С.Большая Дергуновка Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | С.Большая Дергуновка Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция | С.Большая Дергуновка Площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | С.Большая Дергуновка Площадка N7 | Длина ВЛ-10кВ- 350М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция N901 (существующая) | С.Большая Дергуновка ул.Батумская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 630кВА-1шт | Зона производственного использования | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 12 | Реконструкция ВЛ-10кВ | От ТП-911/160 до ТП у 3-х скважин в зоне СХ-1 | Длина ВЛ-10кВ- 3000М | Зона сельскохоз. использования | реконструкция | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемая мощность |  | 580кВТ |  |  |  |
| 14 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 2500М |  | строительство |  |
| 15 | Реконструкция ВЛ-10кВ |  | Длина ВЛ-10кВ- 3000М |  | реконструкция |  |
| 16 | Кол-во подстанций |  | 5шт |  | строительство |  |
| 17 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 1шт |  | реконструкция |  |

Таблица 28

Объекты капитального строительства

| № п./п. | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный-1шт. | с. Большая Дергуновка, пл. №1 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный-1шт. | с. Большая Дергуновка, пл. №3 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный-2шт. | с. Большая Дергуновка, пл. №5 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Ящик кабельный-3шт. | с. Большая Дергуновка, пл. №6 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабельный-2шт. | с. Большая Дергуновка, пл. №7 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | Кабель связи — 5,3км | с. Большая Дергуновка, ул. Специалистов |  | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | АТСК 50/200 | с. Большая Дергуновка , ул. Специалистов 10 | Увеличение емкости на 150 номеров | жилая | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В Генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Большая Дергуновка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части населенных пунктов;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

- общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 24,96 км;

- основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки;

- в местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети с.п. Большая Дергуновка представлены в таблице 29.

Таблица 29

Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Большая Дергуновка

| № п./п. | Наименование улиц | Классификация улиц | Существующее покрытие | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | грунт | капит. ремонт | рекон- струк-ция | новое строи-тель-ство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Село Большая Дергуновка |
| 1 | Ул. Советская | Главная | 3,28 | 0,92 | 3,28 | 0,92 |  |
| 2 | Ул. Комсомольская | Главная |  | 1,90 |  | 1,90 | 1,16 |
| 3 | Ул. Гагарина | Второстепенная |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 4 | Ул. Центральная | Поселковая |  | 0,80 | 0,80 |  |  |
| 5 | Ул. Школьная | Основная | 0,25 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 1,51 |
| 6 | Ул. Специалистов | Основная |  | 0,40 |  | 0,40 |  |
| 7 | Ул. Батумская | Основная | 0,32 | 0,14 | 0,32 | 0,14 |  |
| 8 | Ул. Молодежная | Второстепенная | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,20 |  |
| 9 | Ул. Заречная | Второстепенная |  | 0,80 |  | 0,80 |  |
| 10 | Ул. 1 | Второстепенная |  |  |  |  | 1,14 |
| 11 | Ул. 2 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,18 |
| 12 | Ул. 3 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,73 |
| 13 | Ул. 4 | Основная |  |  |  |  | 0,38 |
| 14 | Ул. 5 | Основная |  |  |  |  | 0,35 |
| 15 | Ул. 6 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,43 |
| 16 | Ул. 7 | Основная |  |  |  |  | 0.43 |
| 17 | Ул. 8 | Основная |  |  |  |  | 0,45 |
| 18 | Ул. 9 | Главная |  |  |  |  | 0,38 |
| 19 | Ул. 10 | Основная |  |  |  |  | 0,51 |
| 20 | Ул. 11 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,46 |
| 21 | Ул. 12 | Основная |  |  |  |  | 0,38 |
| 22 | Ул. 13 | Второстепенная |  |  |  |  | 1,24 |
| 23 | Ул. 14 | Основная |  |  |  |  | 0,37 |
| 24 | Ул. 15 | Основная |  |  |  |  | 0,38 |
| 25 | Ул. 16 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,25 |
| 26 | Ул. 17 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,35 |
|  | ВСЕГО |  | 4,08 | 5,47 | 4,08 | 5,47 | 8,65 |
|  | Поселок Пробуждение |
| 27 | Ул. Зеленая | Главная |  | 1,50 |  | 1,50 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 1,50 |  | 1,50 |  |
|  | Село Березовка |
| 29 | Ул. Набережная | Главная | 2,4 | 0,40 | 2,4 | 0,40 |  |
| 30 | Ул. Озерная | Основная |  | 1,80 |  | 1,80 |  |
| 31 | Ул. 18 | Основная |  |  |  |  | 0,19 |
| 32 | Ул. 19 | Основная |  |  |  |  | 0,08 |
| 33 | Ул. 20 | Основная |  |  |  |  | 0,19 |
| 34 | Ул. 21 | Основная |  |  |  |  | 0,2 |
|  | ВСЕГО |  | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 0,66 |
|  | ВСЕГО по с.п. |  | 6,48 | 9,17 | 6,48 | 9,17 | 9,31 |

##### 3.3.2.5.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

Генеральным планом предусматривается:

Реконструкция:

- Трех земляных плотин по улице Советской в с. Большая Дергуновка с увеличением диаметра водопропускных устройств, выполненных в соответствии с нормативами (18.1; 18.2; 18.4).

- Земляной плотины по улице Комсомольской в с. Большая Дергуновка с увеличением диаметра водопропускных устройств, выполненных в соответствии с нормативами (18.3).

Строительство:

- Плотины с проездом через р. Вязовка в с. Большая Дергуновка, по ул. 4 - 18.1.

- Плотины с проездом через р. Вязовка в с. Большая Дергуновка, по ул. 5 - 18.2.

- Моста через р. Вязовка в с. Большая Дергуновка, по ул. 8 - 18.3.

- Плотины с проездом через р. Вязовка в с. Большая Дергуновка, по ул. 14 - 18.4.

- Пешеходного моста в  с. Большая Дергуновка, по ул.15 - 18.5.

Необходимость строительства новых плотин на реке Вязовка и моста через нее в центральной части села обусловлены их настоящим состоянием и малой пригодностью для эксплуатации. Строительство нового пешеходного моста в южной части села при освоении западных территорий населенного пункта позволит улучшить связь между его жилыми образованиями.

##### 3.3.2.5.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Большая Дергуновка  на расчетный срок составит: 415 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, на расчетный срок составит 373 машино-места.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Генеральным планом предусматривается 3 колонки на расчетный срок. СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей: 2 поста на расчетный срок.

Генеральным планом предусматривается строительство АЗС  в восточной части на въезде в село Большая Дергуновка.

#### 3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

Богатые природные условия, которыми обладает с.п. Большая Дергуновка, необходимо использовать для его перспективного развития. На территории поселения целесообразно разместить рекреационные объекты для стационарного отдыха, которые могут рассматриваться как дополнительные места приложения труда для постоянных жителей сельского поселения. Для этих целей рекомендуется использовать прибрежные территории пруда Березовый.

В состав рекреационной зоны также входят земельные участки, занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, естественные природные ландшафты.

В населенных пунктах с.п. Большая Дергуновка Генеральным планом предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Строительство:

- Сквера напротив школы в с. Большая Дергуновка, площадью 0,22 га - 17.1;

- Аллеи около футбольного поля в с. Большая Дергуновка, площадью 0,57 га - 17.2;

- Озеленение площадки около футбольного поля в с. Большая Дергуновка, площадью  1,17 га - 17.3;

- Парка в с. Большая Дергуновка, по ул. Советской, площадью 0,93 га -  17.4;

- Озеленение двора на пл.№6 в с. Большая Дергуновка, ул.9, площадью  0,58  га - 17.5;

- Озеленение двора на пл.№6 в с. Большая Дергуновка, ул.12, площадью 1,25  га - 17.6;

- Сквера на пл.№3 в с. Большая Дергуновка, площадью 0,79 га - 17.7;

- Сквера на пл.№7 в с. Большая Дергуновка, площадью 0,44 га -17.8.

- Организация пляжной зоны около пруда, находящегося в восточной части села Большая Дегруновка, площадью 2,93   га  – 17.9.

Для организации пляжной зоны предусматривается предварительная очистка пруда.

Таким образом, площадь озеленённых территорий общего пользования на расчетный срок составит 5,95 га, а в расчете на одного жителя составит 43 м2/чел.

Кроме того, Генеральным планом предусматривается создание системы  открытых спортивных сооружений.

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

Кладбища

В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» размер земельного участка кладбища на 1 тыс.чел. составляет - 0,16 га. В с.п. Большая Дергуновка на расчетную численность населения 1383 человека, площадь территории кладбища должна составить – 0,22 га.

Поскольку территориальные резервы существующих кладбищ в селах Большая Дергуновка и Березовка исчерпаны, Генеральным планом предусматривается расширение территории существующих кладбищ:

- в с. Большая Дергуновка расширить в южном направлении на 1,0 га;

- в с. Березовка расширить в северном и восточном направлениях на 0,3 га. Территорию кладбища в с. Березовка оградить.

ТБО

Твердые бытовые отходы с.п. Большая Дергуновка размещаются  на несанкционированной свалке, расположенной в восточной части села Большая Дергуновка и между п. Пробуждение и с. Березовка.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Большая Дергуновка планируется на специально оборудованную площадку в 1000 м на юго-восток от с. Большая Дергуновка.

Согласно СТП муниципального района Большеглушицкий,  предусматривается строительство ямы Беккари в районе с. Малая Глушица для с. Большая Дергуновка, а также консервация существующих на территории сельского поселения Большая Дергуновка скотомогильников с рекультивацией занимаемых ими территорий. Генеральным планом предусмотрено строительство ямы Беккари в районе с. Большая Дергуновка.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

В Схеме территориального планирования муниципального района Большеглушицкий заложена реконструкция предприятий агропромышленного комплекса на территории существующих недействующих ферм. Большинство производственных объектов с.п. Большая Дергуновка в настоящее время уже функционирует, но нуждается в реконструкции. Генеральным планом предусматривается реконструкция всех функционирующих предприятий сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в юго-восточной части села Большая Дергуновка имеются резервные территории бывшей МТФ для развития сельскохозяйственного производства. Часть территории, площадью 2,8 га, предназначена для освоения в ближайшей перспективе.

В связи с тем, что предприятия 2.1 и 2.8 расположены близко к жилой застройке и ряд домов находятся в их санитарно-защитной зоне, Генеральным планом рекомендуется разработка проекта санитарно-защитной зоны и снижение класса опасности:

-  для предприятия 2.1 (Сх2-5)  до  Сх2-0, без СЗЗ;

- для предприятия 2.8 (Сх2-4) до V класса опасности Сх2-5, с СЗЗ 50 м

Таблица 30

Реконструируемые объекты сельскохозяйственного назначения

| Зона | № по ГП | Наименование | Местоположение | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сх2-0 | 2.1 | Зерносклады | с. Большая Дергуновка, ул. Центральная | Без СЗЗ |
| Сх2-5 | 2.2 | Зерносклад | с. Большая Дергуновка | 50 м |
| Сх2-4 | 2.3 | Животноводческие помещения МТФ | с. Большая Дергуновка | 100 м |
| Сх2-3 | 2.4 | МТМ | с. Большая Дергуновка, ул. Центральная | 300 м |
| Сх2-4 | 2.5 | Зерноток | с. Большая Дергуновка | 100 м |
| П1-4 | 2.6 | Склад ГСМ | с. Большая Дергуновка | 100 м |
| Сх2-5 | 2.7 | Зерносклад | с. Большая Дергуновка, на севере от н.п. | 50 м |
| Сх2-5 | 2.8 | МТФ ЛПХ | с. Беркзовка, в восточной части | 50 м |

## 3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон

Планируемые объекты федерального, регионального, муниципального района, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и предложениям Генерального плана,  представлены в таблице 31.

Планируемые объекты сельского поселения, согласно предложениям Генерального плана, представлены в таблице 32.

Планируемые объекты частного значения, согласно предложениям Генерального плана, представлены в таблице 33.

Параметры функциональных зон представлены в таблице 34.

Таблица 31

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С.П. БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |
| 14.1* | Отделение связи | с. Б.Дергуновка, ул. Советская,99 | 4 рабочих места | О | Реконструкция |
|  | ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
| 15.1* | Пожарное депо | с. Б.Дергуновка, ул.Специалистов, 11 | 1 машина | П2 | Реконструкция |
| 19.1 | Яма Беккари | 1000 м на юго-восток от с. Б.Дергуновка | Минимальная площадь 0,0637 га | Сп3 | Строительство, согласно СТП м.р. |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |
| 3.1* | Детский сад | с. Б. Дергуновка, ул. Специалистов, 10 | 90 мест | Ж | Реконструкция, согласно СТП м.р. |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |
| 4.1* | Школа | с. Б.Дергуновка, ул. Школьная, 16 | 150 учащихся | Ж | Реконструкция, согласно СТП м.р. |
| 7.2 | Спортивная площадка | с. Б.Дергуновка, на территории школы | площадь 0,04 га | Ж | Строительство |
|  | Объекты торгового назначения |  |
| 9.3* | Магазин Райпо | с. Березовка, ул. Набережная, 19 | 88 м2 | О | Реконструкция |

* Номера существующих объектов

Таблица 32

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С.П. БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
|  | Объекты спортивного назначения |  |
| 7.1 | Футбольное поле, без трибун | с. Большая Дергуновка, на север от школы | площадь 0,5 га | Р | Строительство |
| 7.3 | Спортивная площадка | с. Большая Дергуновка, новая пл.№3 | площадь 0,12 га | Р | Строительство |
| 7.4 | Спортивная площадка | с. Большая Дергуновка, новаяпл.№7 | площадь 0,12 га |  |  |
| 7.5 | Спортивная площадка | с. Березовка | площадь 0,12 га | Р | Строительство |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |  |
| 8.1* | СДК | с. Большая Дергуновка, ул. Советская, 97 | 300 мест в зрительном зале | О | Реконструкция, согласно СТП м.р. |
| 8.2* | Библиотека | с. Большая Дергуновка, ул. Советская, 97 | 10500 книг | О | Реконструкция, согласно СТП м.р. |
| 8.3* | Клуб | с. Березовка, ул. Набережная, 20 | 30 мест | О | Реконструкция, согласно СТП м.р. |
|  | Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | с. Большая Дергуновка, ул. Советская | 50 мест | О | Строительство |
|  | Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Предприятия бытового обслуживания (ателье, ремонтная мастерская, парикмахерская) | с. Большая Дергуновка, ул. Советская | 10 рабочих мест | О | Строительство |
| 12.1 | Комплексное предприятие бытового обслуживания | с. Большая Дергуновка | прачечная на 42 кг белья в смен, химчистка на 3,5 кг вещ. В см, баня на 10 мест | О | Строительство |
|  | Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1* | Здание администрации | с. Большая Дергуновка, ул. Советская, 99 | 5 рабочих мест | О | Реконструкция |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 15.1 | Гостиница | с. Большая Дергуновка, ул. Советская | 10 мест | О | Строительство |
|  | Объекты отдыха и туризма |  |
| 17.1 | Сквер напротив школы | с. Большая Дергуновка, | 0,22 га | Р | Строительство |
| 17.2 | Аллея около футбольного поля | с. Большая Дергуновка | 0,57 га | Р | Строительство |
| 17.3 | Озеленение площадки около футбольного поля | с. Большая Дергуновка | 1,17 га | Р | Строительство |
| 17.4 | Парк | с. Большая Дергуновка, ул. Советская | 0,93 га | Р | Строительство |
| 17.5 | Озеленение двора на пл.№6 | с. Большая Дергуновка, ул.9 | 0,58 га | Р | Строительство |
| 17.6 | Озеленение двора на пл.№6 | с. Большая Дергуновка, ул.12 | 1.25 га | Р | Строительство |
| 17.7 | Сквер на пл.№3 | с. Большая Дергуновка | 0,79 га | Р | Строительство |
| 17.8 | Сквер на пл.№7 | с. Большая Дергуновка | 0,44 га | Р | Строительство |
| 17.9 | Пляж | с. Большая Дергуновка | 2,93 га | Р | Строительство |
|  | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, гидротехнические сооружения |  |
| 18.1* | Плотина, ориентировочно 64 м. | с. Большая Дергуновка, по ул. Советской | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Реконструкция |
| 18.2* | Плотина, ориентировочно 73 м. | с. Большая Дергуновка, по ул. Советской |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.3* | Плотина, ориентировочно 66 м. | с. Большая Дергуновка, по ул. Комсомольской | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Реконструкция |
| 18.4* | Плотина, ориентировочно 49 м. | с. Большая Дергуновка, по ул. Советской |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.1 | Плотина с проездом через р. Вязовка, ориентировочно 66 м. | с. Большая Дергуновка, продолжение ул. 4 | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Строительство |
| 18.2 | Плотина с проездом через р. Вязовка, ориентировочно 70 м. | с. Большая Дергуновка, продолжение ул. 5 |  | ИТ | Строительство |
| 18.3 | Мост через р. Вязовка, ориентировочно 37 м. | с. Большая Дергуновка, ул.8 |  | ИТ | Строительство |
| 18.4 | Плотина с проездом через р. Вязовка, ориентировочно 152 м. | с. Большая Дергуновка, продолжение ул. 14 | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Строительство |
| 18.5 | Пешеходный мост, ориентировочно 34 м. | с. Большая Дергуновка, по дороге на ул.15 |  | ИТ | Строительство |
| 18.6 | Пирс 1 | с. Большая Дергуновка, около моста 18.3 | Твердое покрытие шириной 3,5 м, размер площадки перед пирсом:12X12 м | Р | Строительство |
| 18.7 | Пирс 2 | с. Березовка, около моста |  | Р | Строительство |
|  | Объекты специального назначения |  |
| 19.1* | Кладбище | с. Большая Дергуновка | Расширение на 1,0 га | Сп1 | Расширение на восток |
| 19.2* | Кладбище | с. Березовка | Расширение на 0,3 га | Сп1 | Расширение на север и восток |
| 19.2 | Площадка для временного хранения ТБО | 1000 м на юго-восток от с. Большая Дергуновка | Твердое покрытие, площадью 4,14 га | Сп.4 | Строительство |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |
| 20.1 | Водозабор с. Большая Дергуновка | уточнить в рабочем проектирование З СКВ. Ориент. на юго-западе за границей села на тер. с.п. Большая Дергуновка | производительность 300 м3/сут. | И | Строительство |
| 20.2 | Насосная станция с. Большая Дергуновка | расположена юге за границей села | производительность 300 м3/сут. | И | Строительство |
| 20.3 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) с. Большая Дергуновка | расположена юге за границей села | производительность 300 м3/сут. | И | Строительство |
| 20.4 | Водонапорная башня с. Большая Дергуновка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на ул. N 12 | 100 м3 | Ж | Строительсво |
| 20.5 | Водонапорная башня с. Березовка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на севере села | 50 м3 | Ж | Строительсво |
| 20.6 | Водозабор с. Березовка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. юго-востоке села | производительность 80 м3/сут. | И | Строительсво |
| 20.7 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) с. Березовка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юго-востоке села | производительность 80 м3/сут. | И | Строительсво |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 1 | L= 0,340 км |  | Строительство |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 2 | L= 0,646 км |  | Строительство |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 3 | L= 0,974 км |  | Строительство |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 4 | L= 0.399 км |  | Строительство |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 5 | L= 0,951 км |  | Строительство |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 6 | L= 1.317 км |  | Строительство |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | Площадка N 7 | L= 1.666 км |  | Строительство |
|  | Сети водопровода с. Большая Дергуновка | От планируемого водозабора до южной границы села | L= 3,151 км |  | Строительство |
|  | Сети водопровода с. Березовка | По ул. Озерная , Набережная | L= 2,948 км |  | Строительство |
| 20.8 | КОС с. Большая Дергуновка | На юго-востоке за границей села на тер. с.п. Большая Дергуновка | Производительность 200 м3/сут. | И | Строительство |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | по ул. Садовая, Советская, Комсомольская, Батумская ул. N 9 | К-L=3,476 км КН-L=4,858 км |  | Строительство |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 1 | К-L=0,369 км |  | Строительство |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 2 | К-L=0,637 км |  | Строительство |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 3 | К-L=0,878км |  | Строительство |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 4 | К-L=0,363м |  | Строительство |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 5 | К-L=0,817 км |  | Строительство |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 6 | К-L=1,430 км |  | Строительство |
|  | Сети канализации с. Большая Дергуновка | Площадка N 7 | К-L=2,109 км |  | Строительство |
|  | КНС с. Большая Дергуновка | На севере ул. Советская | Производительность 20 м3/сут. | Ж | Строительство |
|  | КНС с. Большая Дергуновка | В центре ул. Советская | Производительность 50 м3/сут. | И | Строительство |
|  | КНС с. Большая Дергуновка | На ул. Комсомольская | Производительность 190 м3/сут. | И | Строительство |

* Номера существующих объектов

Таблица 33

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |
| 9.1 | Магазин | с. Большая Дергуновка на новой пл. №3 | торговой площадью 10 м2 | О | Строительство |
| 9.2 | Магазин | с. Большая Дергуновка на новой пл. №7 | торговой площадью 10 м2 | О | Строительство |
| 9.3 | Магазин | с. Большая Дергуновка, ул. Советской (в северной части) | торговой площадью 8 м2 | О | Строительство |
|  | Объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |  |
| 2.1 | Зерносклады | с. Большая Дергуновка, ул. Центральная | 2,74 га | Сх2-0 | Реконструкция |
| 2.2 | Зерносклад | с. Большая Дергуновка | 0,13 га | Сх2-5 | Реконструкция |
| 2.3 | Животноводческие помещения МТФ | с. Большая Дергуновка | 1,53 га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.4 | МТМ | с. Большая Дергуновка, ул. Центральная | 5,22 га | Сх2-3 | Реконструкция |
| 2.5 | Зерноток | с. Большая Дергуновка | 3,94 га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.6 | Склад ГСМ | с. Большая Дергуновка | 0,52 га | П1-4 | Реконструкция |
| 2.7 | Зерносклад | с. Большая Дергуновка, на севере от н.п. | 4,7 га | Сх2-5 | Реконструкция |
| 2.8 | МТФ ЛПХ | с. Беркзовка, в восточной части | 3,16 га | Сх2-5 | Реконструкция |

*Номера существующих объектов

Таблица 34

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

| №№ п/п. | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ, (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) и объектов дошкольного и общего образования | 308,7987 | 3 | х |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 2,8419 | 4 | х |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, естественного природного ландшафта, отдыха, занятий физкультурой и спортом | 178,6485 | x | x |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 101,3596 | x | x |
|  | Сх2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 31,561 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 13,131 | 2 | Без СЗЗ |
|  | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 5,219 | 2 | 50-300 |
| 6 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 2,4775 | 2 | 50-100 |
| 7 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 10,7271 | 2 | 50 |
|  | Производственные зоны |  |  |  |
|  | П1 | Производственная зона, в том числе: |  |  |  |
| 9 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV -V класса опасности | 0,5217 | 3 | 50-100 |
| 10 | П2 | Коммунально-складская зона | 0,1869 | 3 |  |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| 11 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (смежные транспортные и инженерные коридоры) | 119,1754 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |
| 12 | Сп-1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 4,034 | x | 50 |
| 13 | Сп-3 | Зона объектов размещения биологических отходов (скотомогильников) | 0,0635 | х | 1000 |
| 14 | Сп-4 | Зона объектов для временного хранения ТБО | 4,1428 | х | 1000 |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ).

- Строительства обводных магистральных автодорог.

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых).

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог.

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения.

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта.

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод.

- Ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов в районе населенных пунктов Большая Дергуновка, Пробуждение, Березовка.

- Консервации с последующей рекультивацией территории скотомогильника в районе с. Большая Дергуновка.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем.

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям.

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог.

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки).

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Большая Дергуновка предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Вязовска степь

- Дергуновская степь

- Грачев овраг.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Большая Дергуновка на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

В с.п. Большая Дергуновка Генеральным планом предусмотрено реконструкция пожарного депо 15.1 и строительство двух пирсов:

- Пирса  в с. Большая Дергуновка по ул.12 -  18.6;

- Пирс  в с. Березовка, по ул. Набережной, в районе моста -  18.7.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что участки сельского поселения Большая Дергуновка  подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. В связи с тем, что на реке Вязовке в границах с. Большая Дергуновка находятся пять земляных плотин, регулярно восстанавливаемых после весеннего половодья, русло реки сильно засорено, что создает угрозу подтопления жилых территорий. Генеральным планом предусматривается расчистка русла реки Вязовки в границах села Большая Дергуновка.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

-  расчистку русла р. Вязовки;

- расчистку прудов, находящихся в границах с. Большая Дергуновка, для организации пляжа;

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ»  в 2010 году. Согласно проекту на территории с.п. Большая Дергуновка в год образуется 23555 м3 твердых бытовых и 706 м3 крупногабаритных отходов.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 15 контейнеров для ТБО в населенных пунктах Большая Дергуновка, Березовка, Пробуждение.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Большая Дергуновка планируется по маршруту: База - Коммунар (44 км, 3 конт.) - Мокша (9 км, 23 конт.) - Большая Дергуновка (30 км, 15 конт.) - Пробуждение (7 км, 2 конт.) - Берёзовка (2 км, 5 конт.) - Малая Глушица (21 км, 31 конт.) - полигон (22 км) - база (5 км), 1 раз в 4 дня.

.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Большая Дергуновка;

- границы села Большая Дергуновка, села Березовка, посёлка Пробуждение, входящих в границы сельского поселения Большая Дергуновка Большеглушицкого района.

Границы сельского поселения Большая Дергуновка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 43-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Большая Дергуновка (2 этап)  границы с. Большая Дергуновка скорректированы с учетом развития производственной зоны в восточном направлении. Границы поселка Пробуждение и села Березовка не изменялись. При этом границы сельского поселения Большая Дергуновка отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы села Большая Дергуновка будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения Генерального плана сельского поселения Большая Дергуновка на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ с. Большая Дергуновка и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства села Большая Дергуновка.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения, в том числе: | га | 19205,86 | 19205,86 |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 576,943 | 632,886 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Жилая зона | га | 242,701 | 308.7987 |
| 1.1.1.2 | Общественно-деловая зона | га | 1,9688 | 2,8419 |
| 1.1.1.3 | Зона производственного использования | га | 0,1869 | 0,708 |
| 1.1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11,5287 | 11,6683 |
| 1.1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 152,786 | 127,122 |
| 1.1.1.6 | Зона рекреационного назначения | га | 165,665 | 178,6485 |
| 1.1.1.7 | Зона специального назначения | га | 2,1053 | 3,0974 |
| 1.1.2 | Зона производственного использования | га |  |  |
| 1.1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 105,745 | 107,5071 |
| 1.1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 26,058 | 5,792 |
| 1.1.5 | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 8, 603 | 5,143 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 744 | 1383 |
| 2.1.1 | Дети, в том числе в возрасте: | чел. | 99 | 186 |
| 2.1.1.1 | до 6 лет |  | 41 | 78 |
| 2.1.1.2 | от 7 до 15 | чел. | 45 | 83 |
| 2.1.1.3 | от 16 до 17 лет | чел. | 13 | 25 |
| 2.1.2 | Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 86 | 161 |
| 2.1.3 | Население трудоспособного возраста | чел. | 421 | 782 |
| 2.1.4 | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 237 | 441 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 16260 | 48210 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 21,9 | 34,9 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 90 | 90 |
| 4.1.2 | общеобразовательные учреждения | учащийся | 150 | 150 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | стационары | коек | 0 | 0 |
| 4.2.2 | поликлиники | объект | 0 | 0 |
| 4.2.3 | ФАП, офис врача общей практики | объект | 1 | 1 |
| 4.2.4 | аптеки | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1 | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,2 | 0,9 |
| 4.3.2 | спортивные залы | м2 площади пола | 162 | 282 |
| 4.3.3 | бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 0 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1 | клубы | посетительское место | 330 | 330 |
| 4.4.2 | библиотеки | тыс. ед. хранения | 10,5 | 10,5 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 230 | 258 |
| 4.6 | Объекты общественного питания | место | 0 | 50 |
| 4.7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1 | гостиница | место | 0 | 10 |
| 4.8 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1 | прачечные | кг белья в смену | 0 | 42 |
| 4.8.2 | химчистки | кг вещей в смену | 0 | 3.5 |
| 4.8.3 | бани | место | 0 | 10 |
| 4.8.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 10 |
| 4.9 | Объекты связи | объект | 4 | 4 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км |  |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0.308 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км. |  | 12,392 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,156 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км. |  | К-10,079 НК-4,858 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Проектируемая нагрузка | кВт |  |  |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год |  | 119,32 |
| 6.4.2 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 1,19306 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км. |  | Н.Д-9,68 |

# ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

- информация о территории собрана воедино;

- информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей).

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Большая Дергуновка

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Большая Дергуновка, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

По данным Самарастат

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Большая Дергуновка, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)